证书编号：国环评证乙字第3239号

审批编号:

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

项 目 名 称 ：         硫化机加工组装项目

建设单位(盖章)：      青岛环豪机械有限公司

编制日期：2018年7月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。本表一式四份，一律打印填写。

2、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文段作一个汉字)。

3、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

4、行业类别——按国标填写。

5、总投资——指项目投资总额。

6、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

7、结论与建议——给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

8、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

9、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 硫化机加工组装项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛环豪机械有限公司 |
| 法人代表 | 龚玉林 | 联系人 | 龚玉花 |
| 通讯地址 | 青岛市黄岛区王台镇驻地 |
| 联系电话 | 13573855515 | 传真 | — | 邮政 编码 | 266431 |
| 建设地点 | 青岛市黄岛区王台镇驻地 |
| 立项审批 部门 | 黄岛区发展和改革局 | 批准文号 | 2018-370211-35-03-000019 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C3511矿山机械制造 |
| 占地面积 (平方米) | 7221 | 绿化面积 (平方米) | 50 |
| 总投资 (万元) | 180 | 其中：环保 投资(万元) | 15 | 环保投资占总投资比例 | 8.3﹪ |
| 评价经费 (万元) | 1.4 | 投产日期 | 2014年4月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 青岛环豪机械有限公司于青岛市黄岛区王台镇驻地投资180万元建设“硫化机加工组装项目”，项目主要进行皮带接头硫化机的加工组装，皮带接头硫化机主要用于矿山现场胶接输送机的运输接头硫化。项目已于2014年4月建成投产，目前生产能力为年产皮带接头硫化机20台。项目属于未批先建，青岛市环境保护局黄岛分局于2017年7月向建设单位下达行政处罚告知书，建设单位已按照处罚要求上缴罚款，本次环评属于补办性质。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部部令第1号，2018.4.28)中的有关规定，该项目需做环境影响报告表。为此，青岛环豪机械有限公司特委托我单位承担其硫化机加工组装项目环境影响报告表的编制工作，我单位经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了该项目的环境影响报告表。 2、政策及选址符合性分析 (1)产业政策符合性 项目主要进行皮带接头硫化机加工组装，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策。 (2)用地规划符合性 项目位于青岛市黄岛区王台镇驻地，根据青岛市黄岛区王台镇的人民政府开具的土地证明，项目土地用途为工业用地。根据《青岛西海岸新区王台镇及周边区域控制性详细规划》公示内容，项目位置所在地属于工业用地，用地符合青岛西海岸新区王台镇及周边区域控制性详细规划要求。青岛西海岸新区王台镇及周边区域控制性详细规划图见附图5。 与《水污染防治行动计划》及《青岛市落实水污染防治行动计划实施方案》符合性分析 项目与《水污染防治行动计划》及《青岛市落实水污染防治行动计划实施方案》符合性分析见下表。 表1 项目与《水污染防治行动计划》符合性分析 规划及文件 内容 符合性分析 《水污染防治行动计划》 强化饮用水水源环境保护。开展饮用水水源规范化建设，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。单一水源供水的地级及以上城市应于2020年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地方可以适当提前。加强农村饮用水水源保护和水质检测。 项目青岛市黄岛区王台镇驻地（原青岛胶南市黄山经济区）属于工业用地，不属于违法建设。且项目位于漕汶河饮用水水源保护区的准保护区范围内，本项目废水主要为生活污水，由于项目所在地目前未配套市政污水管网，生活污水经化粪池处理后委托青岛华普环保工程有限公司定期外运用作为周围农田的农肥处理，未设有排污口，不会对漕汶河产生污染影响。 《青岛市落实水污染防治行动计划实施方案》 强化饮用水水源地环境保护。对全市67处集中式饮用水水源保护区实施规范化建设,完善警示标识和防护设施,依法清理大沽河、黄山水库、崮山地下水源地等水源保护区内违法建筑和排污口。加强产芝水库、尹府水库、棘洪滩水库等17座水库型城市集中饮用水水源地污染防范及事故应急能力建设,严格实行封闭式管理,保障水质安全。对大沽河、白马河、洋河等现状水质达到或优于Ⅲ类的良好水体,开展生态安全状况调查和评估,制定实施生态环境保护方案,保持水体水质良好。加强农村规模化供水水源地保护,2017年6月底前,完成全市农村规模化供水水源地水质状况调查;2018年6月底前,完成农村规模化供水水源保护区或保护范围的划定。 综上所述，项目符合《水污染防治行动计划》及《青岛市落实水污染防治行动计划实施方案》。 (4)与《关于印发青岛市饮用水水源保护区划的通知》符合性分析 根据青岛市人民政府《关于印发青岛市饮用水水源保护区划的通知》(青政发[2014]30号)，距离项目最近的饮用水源保护区为漕汶河源头-黄岛区王台镇逢猛王村河段，《关于印发青岛市饮用水水源保护区划的通知》见附件5，黄岛区引用水水源保护区划范围见附图6，其中漕汶河(源头-黄岛区王台镇逢猛王村)保护区范围见表2及附图7。项目位置与漕汶河饮用水水源保护区范围关系图见附图8。 表2 漕汶河(源头-黄岛区王台镇逢猛王村)保护区范围 保护区级别 范围 二级 源头至逢猛王村下延200米之间的河道及河堤两侧200米陆域；汇入支流距河道1000米及河堤两侧200米陆域。 准 二级保护区外延500米陆域，河道下延300米，汇入二级保护区的支流水域。 项目与《水污染防治法》符合性分析见下表。 表3 项目与《水污染防治法》符合性分析 规划及文件 内容 符合性分析 《水污染防治法》 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 项目位于漕汶河饮用水水源保护区的准保护区范围内，本项目废水主要为生活污水，由于项目所在地目前未配套市政污水管网，生活污水经化粪池处理后委托青岛华普环保工程有限公司定期外运用作为周围农田的农肥处理，不会对漕汶河产生污染影响。 综上所述，项目符合《关于印发青岛市饮用水水源保护区划的通知》及《水污染防治法》中相关要求。 (4)与《山东省生态保护红线规划(2016-2020年》的符合性 根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年》，距离本项目最近的生态红线区为小珠山生物多样性维护生态保护红线区(SD-02-B4-02)，本项目距离其最近距离为9.8km，不在生态保护红线区内。 3.地理位置及周边环境概况 项目位于青岛市黄岛区王台镇驻地（原青岛胶南市黄山经济区），具体位置见附图1。 项目厂区东侧为空地，南侧为青岛海森玻璃有限公司；西侧为青岛硕隆工贸有限公司，北侧为空地。距离项目厂区最近的敏感目标为西北侧约350m处的薛家庄村。项目周边环境概况详见附图2，项目周边敏感点目标示意图详见附图3。 4.建设内容与规模 青岛环豪机械有限公司2010年租赁胶南市黄山经济区（现青岛黄岛区王台镇）管理委员会沙沟部队营房的15621m2土地进行项目建设，后因资金周转困难，2013年将其中西侧面积为8400m2的土地转租赁于青岛硕隆工贸有限公司，在剩余东侧面积为7221m2的空地上建设南、北车间各1座1F，办公楼一座3F，传达室一座1F，建成后又将北车间西侧面积为2500m2区域租赁于青岛福瑞鑫自动化科技有限公司。 项目车间平面布置情况详见附图4。 5.项目组成 项目组成情况见表2。 表2 项目组成一览表 工程分类 项目名称 建设内容及规模 备注 主体工程 南车间 1座1F，建筑面积1000m2，内设切割区、机加工区、打磨区、组装区、出厂检验区、辅助仓库。 已建 北车间 1座1F，建筑面积3500m2，其中西侧2500m2租赁于青岛福瑞鑫自动化科技有限公司，剩余东侧1000m2作为成品仓库。 已建 辅助工程 办公楼 1座3F，建筑面积800m2，位于北车间的东北侧。 已建 传达室 1座1F，建筑面积20 m2，紧邻南车间东侧。 已建 公用工程 供电 由黄岛区市政电网供电。 已建 供水 由黄岛区市政给水管网供水，主要为员工生活用和设备。 已建 排水 项目所在地目前未配套市政污水管网，设备冷却系统水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后委托青岛华普环保工程有限公司定期外运用作为周围农田的农肥处理。 已建 供热、制冷系统 生产车间无需供热、制冷，生活办公采取单体空调进行制冷供热。 已建 环保工程 废气 打磨粉尘经车间排风扇无组织排放。 已建 废水 项目所在地目前未配套市政污水管网，设备冷却系统水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后委托青岛华普环保工程有限公司定期外运用作为周围农田的农肥处理。 已建 噪声 选用低噪声设备、采取有效的减振、隔声等降噪措施。 已建 固废 下脚料为一般工业固废，由相关单位回收利用；废机油、废机油桶属于危险固废，项目拟建设一间危废间，危险废物暂存于危废暂存间并委托有危险废物处理资质的单位处置；废含油抹布混入生活垃圾一并由环卫部门定期外运至城市垃圾场处理。 危险暂存间未建设，要求其整改 6.主要生产设备 项目主要生产设备和用途见表3。 表3 主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量(台) 型号 备注(位置和用途) 1 切割机 1 NBC-500 切割 2 普通切割机 1 江日牌 切割 3 立式铣床 1 B1-400K 机加工 4 钻铣床 1 ZX6350C 机加工 5 摇臂钻床 1 Z3040*13 机加工 6 角向磨光机 1 DG-750B 打磨 7 车床 1 / 废弃 7.原辅材料 项目主要原辅材料种类及用量见表4。 表4 主要原辅材料用量表 序号 名称 用量(t/a) 规格 型号 存放方式及位置 1 铝材 铝板 30 3650mm×850mm×23mm 3650mm×850mm×14mm 3650mm×850mm×5mm / 原料区 铝梁 1500mm×250mm 1700mm×250mm 1900mm×250mm 2100mm×250mm 2 钢材连接螺栓 15 / / 原料区 3 辅助材料 手动打压泵 20套/a / SB 辅助仓库 配电箱 / / 电热片 720mm×27mm 1490mm×27mm 940mm×27mm 螺丝 / 10×40 螺帽 / M10 高压水管 直径6mm 电缆 MY 3×4m+1×2.5m 隔热木板 / / 4 机油 0.005 / / 根据现场勘查及企业提供资料，立式铣床、钻铣床、摇臂钻床加工过程中使用冷却水进行冷却，未使用切屑液，并且设备运行保养使用机油进行润滑，未使用润滑油。 8.主要产品方案 该项目产品主要为皮带接头硫化机，项目产品方案详见表5。 表5 项目主要产品方案一览表 序号 产品名称 年产量(台/a) 生产工艺 存放位置 1 皮带接头硫化机 20 铝材→切割→机加工→打磨→组装→检验→成品 北车间成品仓库 皮带接头硫化机是输送机胶带的专用设备。该机采用轻质铝合金材料制造，具有体积小，单件重量轻，拆装方便，适合于人力搬动。同时又具有升温快，温度均匀，热效率高等特点，是一种输送机械橡胶带接头的理想胶接设备。本项目生产的皮带接头硫化机主要用于矿山现场运输胶带硫化接头。项目使用外购成品铝材进行加工并与辅助材料组装生产皮带接头硫化机，其保持铝材原色，加工过程不涉及酸化、磷化、钝化、喷漆等表面处理工艺。产品见下图，技术参数见下表。 图2 皮带接头硫化机产品图 表6 主要生产设备一览表 序号 规格 规定工程电压（v） 电源频率（HZ） 功率（KW） 适用胶带宽度（mm） 1 DLQ-650 380V/660V/1140V 50 8.7 650 2 DLQ-800 380V/660V/1140V 50 10.6 800 3 DLQ-1000 380V/660V/1140V 50 13.5 1000 4 DLQ-1200 380V/660V/1140V 50 15.4 1200 5 DLQ-1400 380V/660V/1140V 50 18.2 1400 6 DLQ-1600 380V/660V/1140V 50 20.1 1600 7 DLQ-1800 380V/660V/1140V 50 22.1 1800 8 DLQ-2000 380V/660V/1140V 50 24.1 2000 9 DLQ-2200 380V/660V/1140V 50 27.1 2200 9.职工人数及工作制度 项目共有职工10人，年工作时间约280天，实行一班制，每班工作时间8h。项目无食堂，无住宿。 10.公用工程 (1)给水 项目用水由黄岛区市政供水管网统一供给，主要为生产用水和生活用水。其中，生产用水主要为设备冷却系统补充水。各部分用水量分述如下： 1)生产用水 项目车间定期进行清扫，不涉及冲洗车间用水，生产用水主要为设备冷却系统补充水。 项目立式铣床、钻铣床、摇臂钻床机加工时会用到少量冷却水，每个设备水箱一次可储存0.025t，冷却水经设备自带循环泵在设备内循环使用，由于水分蒸发损耗，冷却系统需定期补充水，根据企业运行经验，每生产一台皮带接头硫化机各设备补水量约0.0075t，则年生产20台皮带接头硫化设备冷却系统补充水量为0.45t/a。 2)生活用水 项目共有职工10人，不设置食堂和宿舍，生活用水量约为50L/(人·d)，职工生活用水总量约为140t/a。 综上，项目所需新鲜水量为140.45t/a。 (2)排水 项目设备冷却系统水循环使用不外排，产生的废水主要为生活污水。 生活污水排放量按用水量的85%，则生活污水排放量约119t/a，生活污水经化粪池处理后委托青岛华普环保工程有限公司定期外运用作为周围农田的农肥处理。 (3)供电 项目用电由黄岛区供电部门统一供给，能够满足项目用电需求。 (4)供热与制冷 生产车间无需供热、制冷，生活办公采取单体空调进行制冷供热。 |
| 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场勘查，现有工程存在的环保问题如下表所示。 表7 项目目前存在的主要问题及拟采取的整改措施 编号 主要环境问题 拟采取的整改措施 整改时限 1 目前项目未建设危废暂存间，未与具有危险废物处理资质的单位签订相关危险废物处置协议，不符合相关环保要求。 企业拟在生产车间设置一间10m2的危废暂存间，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求建设，并与具有危险废物处理资质的单位签订危险废物处置协议。 2018年 8月 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目位于青岛市黄岛区王台镇驻地。黄岛区地处山东半岛西南隅，胶州湾畔。位于北纬35°35′~36°08′，东经119°30′~120°11′。南临黄海，北靠胶州市，西邻诸城市、五莲县和日照市。 2、地形、地貌、地质 项目所属黄岛区属鲁东丘陵区，呈西高东低之势，境内山岭起伏，沟壑纵横。西部主要有小珠山山脉，陡峻挺拔，为西部的天然屏障，主峰海拔724.9米，山基多为花岗岩和石灰岩；藏马山山峦跌宕俊秀，湖光山色，田园牧歌，生态植被丰实，自然资源优势明显，区位适中，素有“东有崂山，西有藏马”之称。 项目所属区域地质构造上属于鲁东地质次一级改造单元，其断裂构造线主要为东北向。出露地表的岩石有变质岩、岩浆岩和沉积岩，风河下游为松散岩层。该区域属于临沭断裂带内的沭东沿海低山丘陵区，地势由西北向东南倾斜，区域共分为裸岩地、低山丘陵地、沿河平地和沿海低地4个地貌类型。 3、水文资源 根据项目区域年度水文勘测年报，区域水资源总量为2.5211亿立方米(重复量0.5673亿立方米)，其中地表水资源总量为1.6879亿立方米，地下水资源总量为1.4055亿立方米。根据青岛市环保局主要河流水质状况通报，项目区域较大的6条河流(白马河、吉利河、横河、甜水河、风河、漕汶河)水质良好，达到地表水Ⅲ类或以上标准的河段占91.7%，功能区全部达标。 4、气候气象 项目所属区域地处北温带季风区域内，暖温带半湿润大陆性气候，空气湿润，雨量充沛，温度适中，四季分明，有明显的海洋气候特点，具有春寒、夏凉、秋爽、冬暖的气候特征，是天然的避暑胜地。年平均气温12.5℃；夏季平均气温23℃；最热的7月份平均气温25℃；最冷的1月份平均气温1.3℃；平均降雨量696.6mm；年无霜期平均为200天。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、大气环境质量现状 本次评价收集青岛市黄岛区监测子站（位于本项目东南处16.3km）2018年5月22日至5月28日连续七天的环境空气质量状况监测数据。 表8 环境空气污染物(日均值)监测结果一览表 单位：μg/m3 项目 时间 SO2 NO2 PM10 PM2.5 2018-5-22 3 33 40 17 2018-5-23 12 42 152 40 2018-5-24 11 31 180 61 2018-5-25 6 22 106 44 2018-5-26 5 16 59 18 2018-5-27 7 14 71 28 2018-5-28 5 12 59 30 监测数据表明，项目所在区域大气污染物NO2、SO2、PM10、PM2.5均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2、声环境质量现状 项目周边无强噪声源，声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 3、地表水环境质量现状 引用《青岛宇阳橡胶有限公司年产1000万套橡胶轮胎项目》地表水监测数据，青岛宇阳橡胶有限公司位于本项目北侧300m处，青岛皓宸环境卫生监测有限公司于2015年10月12日~2015年10月13日对曹汶河源头-黄岛区王台镇逢猛王村河段断面进行监测，PH值最大为7.94，化学需氧量值为34.5mg/L、五日生化需氧量最大值为9.1 mg/L、悬浮物量最大值为4 mg/L、氨氮量最大值为6.27 mg/L，溶解氧量最大值为5.8 mg/L、石油类未检出、磷酸盐最大值为0.69 mg/L，漕汶河监测水质中化学需氧量、五日生化需氧量、溶解氧量、氨氮均超过《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)Ⅲ类标准，主要原因是周围居民生活污水排入河流所致。 与项目最近的地表水为西侧约230m的漕汶河，漕汶河水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)Ⅲ类标准要求。 4、地下水环境质量现状 项目所在区域地下水水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的III类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于青岛市黄岛区王台镇驻地，其周围主要为空地和企业。目前厂区周围环境质量状况良好。因此，本次评价的环境控制目标是不因项目的建设而使周边环境质量有所下降。结合项目的具体情况，确定项目的主要环境保护目标见下表。 表9 项目主要环境保护目标 环境要素 环境保护 目标名称 方位 距厂界距离(m) 影响人群规模(人) 敏感目标的性质 保护级别 大气环境 薛家庄村 NW 350 1255 居住 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级 邱家村 N 650 612 居住 大王家庄村 NE 585 556 居住 沙沟西村 SE 795 1088 居住 地表水 漕汶河源头-黄岛区王台镇逢猛王村河段 W 230 — 饮用水源 《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)中Ⅲ类 地下水 项目周围地下水 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 2、声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 3、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 4、地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 厂界处颗粒物浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求(1.0mg/m3)。 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 3、固体废物 固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 项目周边目前未配套市政污水管网，生活污水经化粪池处理后委托青岛华普环保工程有限公司定期外运用作为周围农田的农肥处理，不外排。 |

建设项目工程分析

| 主要原材料用量 | 名 称 | 年用量 (吨/年) | 有毒 原料 用量 | 名 称 | 年用量 (吨/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铝材 | 30 |  | 机油 | 0.005 |
|  | 钢材连接螺栓 | 15 |  |  |  |
|  | 辅助材料（手动打压泵、配电箱、电热片、螺丝、螺帽、高压水管、电缆、隔热木板） | 20套 |  |  |  |
| 生产工艺流程简要说明或简图： 1、生产工艺 项目详细工艺流程及产污环节如下图所示。 图2 项目营运期工艺流程及产污环节示意图 工艺说明 (1)切割 项目外购铝材经切割机进行初步切割，形成需要尺寸规格的铝材，切割成型的铝材主要包括上下加热板、水压板、铝梁。 此工序污染因素为下脚料、切割粉尘、噪声。 |
| (2)机加工 根据图纸要求，通过铣床、钻床等设备对上下加热板、水压板、横梁进行挖槽、钻孔打眼等加工。 此工序污染因素为废机油、废机油桶、废含油抹布、下脚料、噪声。 (3)打磨 为使机加工后的加热板、水压板、横梁表面光滑，通过角向磨光机进行简单打磨。 此工序污染因素为粉尘、噪声。 (4)组装 打磨完成的加热板通过螺丝螺帽按接电热片，完成后与隔热木板、水压板、横梁经钢材链接螺栓进行连接，然后在水压板上按接高压水管以便后续使用时与手动打压泵连接，最后在加热板两侧连接电缆以便后续使用时与配电箱连接，组装完成后即为皮带接头硫化机成品。 (5)检验 成品出厂前进行检验，将硫化机通过配电箱通电加热，利用温度传感器测试组装好的产品中加热板的温度，当温度为145℃且保持一个小时恒定不变即为合格品，不合格品进行修整直至合格为止。 (5)成品 检验合格的成品暂存于成品仓库。 3、产污环节 (1)废气 项目产生的废气主要为切割粉尘、打磨粉尘。 (2)废水 项目设备冷却水循环使用不外排，产生的废水主要为生活污水。 (3)噪声 项目噪声源主要为切割机、普通切割机、立式铣床、钻铣床、摇臂钻床、角向磨光机等设备运行噪声，声级范围在65～85dB(A)。 (4)固废 项目生产固废主要为下脚料、废机油、废机油桶、废含油抹布。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目已于2014年4月建成投产，本次不再对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 项目废气主要为切割粉尘、打磨粉尘。 (1)切割粉尘 项目铝材经过小型手持切割机进行切割，切割过程产生粉尘。根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》(许海萍，刘琳，任婷婷等)文献资料，切割粉尘的产生量及排放速率按公式M =1‰M1，V =M/T计算，其中，M为切割粉尘产生量，t/a；M1为原材料的使用量，t/a；V为切割粉尘的排放速率，kg/h，T为切割时间，h。根据企业提供的原材料铝材的量为30t/a，则切割粉尘产生量为0.03t/a，切割机工作时间为40h，排放速率为0.75kg/a。切割粉尘主要为金属颗粒，粒径均大于100μm，具有密度大，易沉降的特点。 (2)打磨粉尘 项目加热板、水压板、横梁在经过铣床、钻床等设备对其进行加工后，为保证其表面光滑，使用角向磨光机进行简单打磨，去除表面的毛刺。打磨过程产生的金属颗粒物较少，部分较细小颗粒物会在空气中停留短暂时间后沉降于地面。 切割粉尘及打磨粉尘均为金属颗粒，由于金属颗粒物质量较重且车间为封闭车间，在车间的阻拦下，颗粒物散落范围很小，其散落范围多在5m以内。根据对《大气污染物综合排放标准》(GB16297)复核调研和国家环境保护部《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明：调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。 故本项目切割工序、打磨工序产生的颗粒物经沉降和车间阻拦后，厂界颗粒物无组织排放浓度小于1.0mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，对周围大气环境影响较小。 2.水环境影响分析 项目设备冷却水循环使用不外排，产生的废水主要为生活污水。 项目共有职工10人，不设置食堂和宿舍，生活用水量约为50L/(人·d)，职工生活用水总量约为140t/a。生活污水排放量按用水量的85%计，则生活污水排放量约119t/a。根据《社会区域类环境影响评价》(环评工程师培训教材)与《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》(国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室)，项目生活污水污染物的排放浓度为：CODCr≤450mg/L、BOD5≤250mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤30mg/L。则本项目废水污染物产生量为：CODCr≤0.0536t/a、BOD5≤0.0298t/a、SS≤0.0238t/a、氨氮≤0.0036t/a。项目周边未配套市政污水管网，项目于北车间北侧设有1个容积为4m3化粪池，生活污水经化粪池处理后委托青岛华普环保工程有限公司定期外运用作为周围农田的农肥处理，清运周期为3次/月。 项目所在区域水文地质图见附图9，区域水系图见附图10。根据项目所在区域水文地质图，区域地下水赋存于松散岩中，属于咸水，根据区域水系图，项目区域境内曹汶河属于“漕汶河源头-黄岛区王台镇逢猛王村河段”。项目所在区域必须做好废水防渗处理。 项目采取防渗措施避免污水渗漏对地下水水质产生污染影响。项目划分一般防渗区和重点防渗区。一般防渗区包括生产车间，采用混凝土地面进行防渗；重点防渗区包括危废间和化粪池，等效黏土防渗层厚度MB≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7Cm/s，使用HDPE土工膜，两布一膜复合防渗层。 具体技术参数选型如下： 规格：一层高密度聚乙烯膜与一层土工布一膜一布复合，其中乙烯膜厚度1.5mm（克重：1700g/m2）、土工布质量400 g/m2。 技术指标：断裂拉伸强度N/cm：常温≥80，60℃≥30；扯断伸长率%：常温≥400，-20℃≥10；撕裂强度N≥：20；不透水性30min（无渗透）：0.3Mpa；低温弯折温度℃≤：-20；加温伸缩性mm：伸缩≤2，收缩≤4。 防渗层铺设要求： （1）场地平整夯实，先铺设一层土工布(规格400g/m2)，再铺设一层HDPE-HY11-1.5-400复合防渗膜，膜在中间，防止裸露，可起到保护膜的作用，避免日照风化。 （2）复合防渗膜必须四边留焊接边，布膜平齐，以便于施工，膜边焊接好后做充气试验，再将土工布用缝包机缝好。项目防渗区划图见附图4。 根据现场勘查，项目生产车间采用混凝土地面进行防渗，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。同时企业拟在车间东侧建设一间危险废物暂存间，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修改)相关标准要求，做好防渗措施，确保危险废物暂存场所满足危险废物防流失，“防风、防雨、防晒”的三防要求，并与相关危险废物处理处置的单位签署危险废物处置协议。 通过落实以上措施，并定期进行检查，项目不会对地下水产生不良影响。 采取以上措施后，项目废水不会对周围水环境造成不利影响，不会对周边地表水环境造成影响。 3.噪声环境影响分析 (1)声源描述 项目噪声源主要为切割机、普通切割机、立式铣床、钻铣床、摇臂钻床、角向磨光机等设备运行噪声，声级范围在65～85dB(A)。项目各设备噪声源强及主要治理措施如表9所示： 表9 主要产噪设备及噪声级一览表 序号 设备名称 数量(台/套) 声级值dB(A) 降噪措施 降噪效果dB(A) 1 切割机 1 75~80 选用低噪设备、减振、隔声 15 2 普通切割机 1 75~80 15 3 立式铣床 1 80~85 15 4 钻铣床 1 80~85 15 5 摇臂钻床 1 80~85 15 6 角向磨光机 1 65~75 15 (2)预测参数 项目主要产噪设备距项目厂区的厂界距离见表10。 表10 主要产噪设备距厂界最近距离 设备名称 距厂界距离(m) 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 切割机 75 20 8 61 普通切割机 76 19 8 61 立式铣床 79 16 8 61 钻铣床 81 14 8 61 摇臂钻床 83 12 8 61 角向磨光机 84 11 8 61 (3)预测结果及评价 由于项目设备夜间不生产，本次评价对厂界昼间噪声分别进行预测，预测结果见表11。 表11 厂界噪声预测结果统计表(单位：dB(A)) 结 果 点 位 贡献值 标准 东厂界 昼间 37.7 昼间60 西厂界 52.7 南厂界 57.7 北厂界 40.0 由表11可知，项目正常生产时，项目项目厂区东、西、南、北厂界昼间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求。 另外，根据项目周边环境概况可知，项目周围与各工业企业相邻，距离项目较近的敏感目标为西北侧约320m处的薛家庄村，项目正常生产时对其影响较小。 综上所述，项目噪声不会对周围声环境质量及敏感目标产生明显影响。 4.固体废物影响分析 项目中产生的固体废物主要是生产固废、生活垃圾，其中生产固废包括：下脚料、废机油、废机油桶、废含油抹布。 (1)下脚料 项目切割、机加工工序会产生下脚料，根据企业运行经验，每生产一台皮带接头硫化机切割工序产生的下脚料量为0.01t，利用铣床、钻床等设备对铝板进行机加工产生的下脚料量为0.09t，则年生产20台皮带接头硫化机产生的下脚料总量为2t/a，收集后由相关单位回收综合利用。 (2)废机油、废机油桶 根据企业运行经验，设备定期维护保养，废机油使用量为0.005t/a，产生废机油桶的量为0.001 t/a，废机油废物类别为HW08，废物代码为900-249-08，废机油桶废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，暂存于危废暂存间后委托有危险废物处理资质单位进行处置。 (3)废含油抹布和职工生活垃圾 废含油抹布为定期擦拭设备产生的，产生量为约0.002t/a，废含油手套为员工作业时使用，产生量为0.001t/a，按照《国家危险废物名录》(中华人民共和国环境保护部令第39号，自2016年8月1日起施行)，劳保用品、废弃的含油抹布被列入危险废物豁免管理清单，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾一并由环卫部门定期外运至城市垃圾场处理。 项目共有职工10人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计，则年产生量1.4t/a。由环卫部门定期外运至城市垃圾场处理。 项目固废种类及产量见表12。 表12 项目主要固体废弃物一览表 序号 固废名称 产生量(t/a) 污染物性质 处置方式 1 下脚料 2 一般固废 由相关单位回收综合利用 2 废机油 0.005 危险废物HW08，900-249-08 暂存于危废暂存间，并委托有危险废物处理资质的单位进行处置 3 废机油桶 0.001 危险废物HW49，900-041-49 4 废含油抹布及废含油手套 0.003 危险废物豁免 废含油抹布及废含油手套混入生活垃圾一并由环卫部门定期外运至城市垃圾场处理 5 生活垃圾 1.4 生活垃圾 合计 3.408 / / 项目危险废物情况汇总见表14。 表14 项目危险废物汇总 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量(t/a) 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 废机油 HW08 900-249-08 0.005 设备维护保养 液态 矿物油 矿物油 12个月 T,I 暂存于危废暂存间，委 托有危废处理资质的单位进行处置 废机油桶 HW49 900-041-49 0.001 设备维护保养 固态 矿物油 矿物油 12个月 T,I 项目危险废物贮存场所(设施)基本情况见表15。 表15 项目危废暂存场所(设施)基本情况一览表 序号 贮存场所(设施)名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废机油 HW08 900-249-08 车间东侧 10m2 危废专用桶装 10m2 3个月 废机油桶 HW49 900-041-49 / 本项目拟设1处危险废物暂存场所，该危废暂存场所位于项目车间东侧，具体位置见附图4。危废暂存间建筑面积约10m2，能够满足存放需求。 采取上述措施后，项目产生的固体废弃物均能够得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 5.对引用水源保护区保护分析 项目位于漕汶河饮用水水源保护区的准保护区范围内，在日常生产过程必须做好对引用水源保护措施： (1)办公楼、食堂、厕所等处的生活用水应做到废物最小化。产生的生活废水经化粪池处理后委托青岛华普环保工程有限公司定期外运用作为周围农田的农肥处理，严禁将生活污水直排入漕汶河中。 (2)项目产生的固体废弃物应该妥善处置严禁倾倒入漕汶河中。一般废物由相关单位回收综合利用，危险废物暂存于危废暂存间，并委托有危险废物处理资质的单位进行处置，同时做好对危险废物的收集、暂存、转移做好转移联单的记录，台账记录。 采取以上措施后，项目产生的污染物不会对引用水源保护区产生明显影响。 6.环境风险分析 (1)环境风险识别及重大危险源辨识 项目运营过程中涉及到的危险物质为机油，项目所用的机油存在辅助仓库，日常存储量分别为5kg。机油SAE粘度等级为0W-40，无机械杂质，无水分，比重0.870，倾点-54℃，闪点230℃，储存量不高于150kg。 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)、《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2004)识别可知，项目未构成重大风险源。 (2)风险源项分析及后果分 根据对同类企业调查可知，项目风险事故主要为由于高温、明火等原因造成机油燃烧，引发火灾，火灾为本项目最大可信事故。 机油燃烧生成主要产生二氧化碳气体，也会有少量的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳等，近距离范围内可能造成工作人员呼吸不畅，严重时可能引起窒息；但由于项目所在地地势开阔，随着距离的增加，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳在空气的浓度下降较快，火灾影响范围主要在厂界内，一般不会对厂区外人群造成大的不利影响。 (3)风险防范及应急措施 加强机油的管理。加强库房通风，远离火种、热源；采取相应的防火、防雷等措施；配备相应品种和数量的消防器材。 采取以上风险防范措施后，项目环境风险处于可接受水平。 7、监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。项目环境监测计划详见表14。 表14 项目污染源监测计划 类别 监测点位 监测因子 监测频次 废气 项目厂界(上风向1个点位，下风向1个点位) 颗粒物 每年一次 噪声 厂界外1m处 等效连续A声级 每半年一次 固废 / 统计全厂固废量 每月统计一次 8、三同时验收一览表 项目环境保护“三同时”验收一览表详见表15所示。 表15 项目“三同时”验收一览表 项目 污染源 治理措施 监测因子 监测点位 验收标准 废气 切割粉尘、打磨粉尘 通过车间排风扇无组织排放。 颗粒物 项目厂区厂界 颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值(1.0mg/m3)。 噪声 设备噪声 减振、隔声等措施 Ld、Ln 项目厂区厂界 项目厂区厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的2类标准限值要求。 固体 废物 一般固废 相关单位回收综合利用 / / 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599 -2001)及环保部2013年第36号文中相关修订的规定；《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求。 危险废物 暂存于危废间并委托有危险废物处理资质的单位处置 / / 废含油抹布、生活垃圾 由环卫部门定期外运至城市垃圾场处理。 / /

污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 140.45t/a | 排放 去向 | 直 接 | 化粪池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产废水排放量 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 最 终 | 委托青岛华普环保工程有限公司定期外运用作为周围农田的农肥处理 |
|  | 生活污水排放量 | 0 |  |  |  |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量 (t/a) | 排放量 (t/a) |
|  | 生活污水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 | 0.0536 0.0298 0.0238 0.0036 | 0 0 0 0 |
| 废 气 | 工 艺 过 程 废气排放量 (标·立方米/年) | / | 排气筒高度(米) | / |
|  | 产生污染的工艺装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量 (t/a) | 排放量 (t/a) |
|  | 切割工序、打磨工序 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
| 废 渣 | 主要的污染物 | 排放去向 |
|  | 名 称 | 产生量 (t/a) | 排放量 (t/a) |  |
|  | 下脚料 | 2.0 | 0 | 由相关单位回收综合利用 |
|  | 废机油 | 0.005 | 0 | 暂存于危废暂存间，委托有危险废物处理资质的单位处置 |
|  | 废机油桶 | 0.001 | 0 |  |
|  | 废含油抹布及废含油手套 | 0.003 | 0 | 废含油抹布混入生活垃圾一并由环卫部门定期清理外运至城市垃圾场处理 |
|  | 生活垃圾 | 1.4 | 0 |  |
| 噪 声 | 产生噪声的设备名称 | 等效声级dB(A) |
|  | 切割机、普通切割机、立式铣床、钻铣床、摇臂钻床、角向磨光机等设备 | 70～85 |
| 其 他 | 无 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割粉尘、打磨粉尘 | 颗粒物 | 经车间排风扇无组织排放 | 对环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 | 经化粪池处理后 委托青岛华普环保工程有限公司定期外运用作为周围农田的农肥处理 | 对环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 生产 | 下脚料 | 由相关单位回收综合利用 | 固废均得到有效处置，不产生二次污染 |
|  |  | 废机油 | 暂存于危废暂存间，并委托有危险废物处理资质的单位处置 |  |
|  |  | 废机油桶 |  |  |
|  |  | 废含油抹布 | 废含油抹布混入生活垃圾一并由环卫部门定期清理外运至城市垃圾场处理 |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 项目设备均选用低噪声设备，合理布置设备位置，并采用减振、隔声措施，通过采取以上降噪措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，对环境影响小。 |
| 其 他 | 无 |

污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有 排放量 (1) | 新建部分 产生量 (2) | 新建部分 削减量 (3) | 以新带老 削减量 (4) | 排放 增减量 (5) | 排放 总量 (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 0 | 0.0119 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 |
| CODCr | 0 | 0.0536 | 0.0536 | 0 | 0 | 0 |
| BOD5 | 0 | 0.0298 | 0.0298 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 0 | 0.0238 | 0.0238 | 0 | 0 | 0 |
| NH3-N | 0 | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 |
| 废气 | / | / | / | / | / | / |
| 工业固废 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |
| 生活垃圾 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |

注：

- 单位：废气量  标米3/年；废水、固体废物  万吨/年；一类污染物  千克/年；其他 吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：(5)=(2)-(3)-(4)；(6)=(2)-(3)+(1)-(4)。

- (5)≥0时，取正值；(5)≤0时，取负值。

生态影响分析

一、主要生态影响(不够可另附页) 项目位于青岛市黄岛区王台镇驻地，所在地经开发建设，自然植被已基本被破坏，自然生态环境已发生变化。因此，企业应加强厂内绿化、美化，控制三废排放，改善项目营运中对周围生态环境的影响。

二、生态保护措施及预期效果 1、加强运营环节的管理，保证环保措施严格实施，确保设备安全运转，使污染物排放达标。 2、加强绿化，种植花草、树木，既美化环境，以发挥吸声降噪作用，提高生态效应。 在严格管理，落实各项环保措施的情况下，可实现污染物达标排放，建立环境生态的良好状态。

# 结论与建议

一、环境影响评价结论 1、项目概况 青岛环豪机械有限公司于青岛市黄岛区王台镇驻地（原青岛胶南市黄山经济区）投资180万元建设“硫化机加工组装项目”，项目主要进行皮带接头硫化机的加工组装，皮带接头硫化机主要用于矿山现场胶接输送机的运输接头。项目已于2014年4月建成投产，目前生产能力为年产皮带接头硫化机20台。项目属于未批先建，青岛市环境保护局黄岛分局于2017年7月向建设单位下达行政处罚告知书，建设单位已按照处罚要求上缴罚款，本次环评属于补办性质。 2、政策及选址符合性分析 (1)产业政策符合性 项目主要进行皮带接头硫化机加工组装，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策。 (2)用地规划符合性 项目位于青岛市黄岛区王台镇驻地（原青岛胶南市黄山经济区），根据王台镇的人民政府开具的土地证明，项目土地用途为工业用地，用地符合黄岛区用地规划要求。 (3)与饮用水源保护区划要求符合性 本项目位于漕汶河饮用水水源保护区的准保护区范围内。根据《水污染防治法》(2017年修订版)“第六十七条：禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。”项目废水主要生活污水，生活污水经化粪池处理后委托青岛华普环保工程有限公司定期外运用作为周围农田的农肥处理，不会对漕汶河产生污染影响。因此，本项目符合饮用水源保护区划的相关要求。 (4)与《山东省生态保护红线规划(2016-2020年》的符合性 根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年》，距离本项目最近的生态红线区为小珠山生物多样性维护生态保护红线区(SD-02-B4-02)，本项目距离其最近距离为9.8km，不在生态保护红线区内。 3、环境现状结论 该项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值的要求；区域环境噪声现状符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准限值要求；区域地表水符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求；项目周边地下水水质符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。 4、环境影响结论 (1)废气 项目废气主要为切割粉尘、打磨粉尘。切割工序、打磨工序产生的颗粒物经沉降和车间阻拦后，厂界颗粒物无组织排放浓度小于1.0mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，对周围大气环境影响较小。 (2)废水 项目设备冷却水循环使用不外排，产生的废水主要为生活污水。项目周边目前未配套市政污水管网，生活污水经化粪池处理后委托青岛华普环保工程有限公司定期外运用作为周围农田的农肥处理。 (3)噪声 项目营运期噪声主要是切割机、普通切割机、立式铣床、钻铣床、摇臂钻床、角向磨光机等设备噪声，噪声值约为65～85dB(A)，噪声经减振、隔音以及距离衰减后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1的2类标准，故项目噪声对周围声环境影响较小。 (4)固体废弃物 项目营运期产生的固体废弃物主要包括下脚料、废机油、废机油桶、废含油抹布和生活垃圾。下脚料由相关单位回收综合利用；废机油、废机油桶暂存于危废暂存间，并委托有危险废物处理资质的单位处置；废含油抹布、废含油手套和生活垃圾一并由环卫部门定期清理外运至城市垃圾场处理。项目固体废弃物均得到有效处置，对周围环境影响不大。 (5)环境风险 在认真落实工程拟采取的风险措施及评价所提出的风险措施及对策后，工程的事故对周围的影响是可以接受的。 二、建议 (1)项目确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一与协调发展。 (2)项目保证设备正常运行和正常维修保养，确保设备完好，尽可能减少污染物排放。加强运行期的环境管理工作，制定专门的环境规章制度。 (3)固体废物应按种类分别进行收集，建设单位应与有关单位签订处理协议，确保以上固体垃圾有合理排放去向，并及时清运。 (4)加强各污染物的收集处理措施的维护，确保各类污染物达标排放。 综上所述，在确保上述各项污染防治措施及建议落实到位的情况下，从环境效益、经济效益和社会效益三统一的角度出发，该项目的选址与建设是可行的。

# Text boxes

铝材

下脚料、噪声、切割粉尘

切割

废机油、废机油桶、废含油抹布、下脚料、噪声

冷却水、机油

机加工

打磨

粉尘、噪声

手动打压泵、配电箱、电热片、螺丝、螺帽、高压水管、电缆、隔热木板

组装

检验

成品