审批编号:

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

项  目  名  称: 年产1亿件不锈钢笔尖项目

建设单位(盖章):  青岛亚坦文具有限公司

编 制 日 期:  2019年3月

国 家 生 态 环 境 部

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。本表一式四份，一律打印填写。

2、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

3、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

4、行业类别——按国标填写。

5、总投资——指项目投资总额。

6、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

7、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

8、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

9、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1亿件不锈钢笔尖项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛亚坦文具有限公司 |
| 法人代表 | 田守群 | 联系人 | 王彩君 |
| 通讯地址 | 青岛市城阳区城阳街道办事处西城汇社区路、墨水河以北 |
| 联系电话 | 13792831961 | 传真 | / | 邮政 编码 | 266300 |
| 建设地点 | 青岛市城阳区城阳街道办事处西城汇社区路、墨水河以北 |
| 立项审批 部门 | 城阳区发展和改革局 | 批准文号 | 2019-370214-24-03-000001 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C3311 金属结构制造 |
| 占地面积 (平方米) | 7456 | 绿化面积 （平方米） | 500 |
| 总投资 (万元) | 7800 | 其中：环保 投资（万元） | 60 | 环保投资占总投资比例 | 0.8% |
| 评价经费 (万元) | 1.2 | 预期投产 日期 | 2020年6月 |
| 工程内容及规模 1项目概况 青岛亚坦文具有限公司主要从事不锈钢笔尖的加工销售等。为了更好的适应市场需求、促进当地的经济发展，青岛亚坦文具有限公司拟投资7800万元，于青岛市城阳区城阳街道办事处西城汇社区路、墨水河以北投资建设年产1亿件不锈钢笔尖项目。项目厂区占地面积约7456m2，建筑面积19000 m2。项目计划于2020年6月投产运行，项目投产后，生产规模为年产1亿件不锈钢笔尖项目。 为贯彻执行《中华人民共和国环境影响评价法》，切实落实环保“三同时”制度，达到环境、经济、社会效益三统一，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部第44号令，2018年4月28日修正）的有关规定，本项目属于“二十二、金属制品业、67金属制品加工制造”中的“其他（仅切割组装除外）”类，应编制环境影响报告表。青岛亚坦文具有限公司委托临沧尚德环境技术有限公司对该项目进行环境影响评价，我公司接到委托后，立即组织专业人员进行资料收集、现场勘查。并在此基础上编制了《年产1亿件不锈钢笔尖项目环境影响报告表》。 二、相关政策符合性分析 1、地理位置及选址合理性分析 项目位于青岛市城阳区城阳街道办事处西城汇社区路、墨水河以北，中心坐标：东经120.400511゜，北纬36.353171゜。具体地理位置详见附图1。项目周围环境状况图见附图2。 项目周围环境状况： 东侧：为青岛爱嵅机械公司； 西侧：为青岛永德聚胺脂有限公司； 南侧：为空地； 北侧：为无名路，隔路为青岛昊森门业有限公司。 距离项目最近的地表水为东南侧537m处的墨水河，根据《关于调整青岛市水功能区划的通知》（青政办发[2017] 8号）、《青岛市人民政府关于印发青岛市饮用水水源保护区划的通知》（青政发[2014]30号）和《青岛市城阳区水功能区划》，本项目所在区域属于墨水河景观娱乐用水区（青新高速桥——城阳双元路桥），不在地表水和地下水水源地饮用水源区范围内。本项目距离世纪公园片区土壤保持生态保护红线区约7公里，根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》（青岛市部分，见附图6），本项目不在生态保护红线范围内。因此，本项目选址合理。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，该建设项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于国家允许类建设项目，符合国家产业政策的要求。项目已取得城阳区发展和改革局企业投资项目备案证明（2019-370214-24-03-000001）（见附件）。 3、用地及规划符合性分析 根据成交确认书（青土城交字（2019）202号）、青岛市规划局建设用地规划设计条件通知书（青规城规字条[2018]79号），可知项目土地用途为工业用地，该项目建设符合城阳区用地规划要求。 4、编制依据 1）、《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01）； 2）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并施行）； 3）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第683号，2017.6.21）； 4）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.04.28修正）； 5）、《青岛市人民政府关于印发青岛市饮用水水源保护区划的通知》（青政发[2014]30号）； 6）、企业投资项目备案文件（2018-370214-33-03-000034）； 7）、《青岛市水功能区划》（青政办发[2017]8号）； 8）、《青岛市城阳区水功能区划》； 9）、营业执照。 5、建设内容和生产规模 项目拟投资建设1栋6F车间，1栋5F办公楼，总占地面积7456m2，总建筑面积19000m2。本项目工程组成情况见表1。 项目总投资7800万元，建成投产后，年生产1亿件不锈钢笔尖。产品方案见表2。项目环保投资约60万，约占总投资的0.8%，主要用于噪声、废气、固体废物的治理。项目劳动定员100人，采用2班制，日工作12小时，年工作300天。 |
| 表1 项目工程组成一览表 序号 工程 组成 建设内容 备注 1 主体 工程 生产车间 一栋，共6F，占地面积2000m2，位于厂区北侧，主要用于产品的生产加工和存储。 钢混 2 辅助 工程 办公区 一栋，共5F，占地面积1400m2，位于厂区南侧，主要用于办公。 钢混 3 公用 工程 供水 项目用水主要是生活用水 由市政自来水管网供给 供电 配电箱 市政供电 供热 无 车间不供暖，办公室空调供暖 4 环保 工程 废水 化粪池（防渗） / 噪声 设备减震措施 / 固体废物 一般固废暂存区位于车间1F东北角，占地面积约为100m2；危废暂存间位于车间外东北角，占地面积约5m2。 满足环保要求 车间外设有盖垃圾桶 满足环保要求 表2 产品方案一览表 序号 产品名称 单位 产量 1 钢笔尖 件 1亿 6、项目主要原辅材料及主要设备 （1）项目主要原辅材料使用情况见表3。 表3 主要原辅材料使用情况一览表 序号 名称 单位 供应量 供应来源 1 不锈钢钢带 t/a 28 市场采购 2 铱粒 个/a 1.089亿 市场采购 3 研磨沙 t/a 1.2 市场采购 4 砂棒 根/a 5000 市场采购 5 机油 t/a 0.005 市场采购 （2）项目主要生产设备见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 品牌 1 笔尖LOGO挑选机-03 B3-375 5 外购 2 七道机 A4-302 9 外购 3 点铱机 A4-309 11 外购 4 磨尖机 A4-317 27 外购 5 开缝机 A4-329 18 外购 6 机并缝机 A4-341 10 外购 7 并缝机-01 A4-351 5 外购 10 车床-01 C5-361 1 济南市第一机床厂 11 车床-02 C5-362 1 济南市第一机床厂 12 立式砲塔铣床 C5-363 1 昆明台正精密机械有限公司 13 磨床 C5-364 1 珠海市旺磐精密机械有限公司 14 砂轮机 C5-365 1 永康市豪帅电机有限公司 17 钻床 C5-371 1 威海精密机床附件厂 20 东盛牌型材切割机 C5-376 1 聊城市双龙电动工具厂 21 电焊机 C5-377 1 上海邦能电焊机有限公司 22 空压机 AA1-378 1 复盛 23 储气罐 AA1-379 1 青岛海空压缩机设备有限公司 24 1806并缝机 A4-837 4 外购 8、公用工程 给排水 项目用水主要是职工生活用水。 生活用水：本项目劳动定员100人，厂内不设宿舍和食堂。根据《社会区域类环境影响评价》（环评工程师培训教材）和《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室，2008年3月），非住宿人员用水标准按50L/（人·d）计，按年工作300d，则工人年用水总量为1500t/a。 项目年总用水量为1500t。用水来自市政自来水管网，可满足项目要求。 项目废水主要是职工产生的生活污水，根据《环境统计手册》，生活污水产生量按用水量的85%计算，则生活污水产生量为1275t/a。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入即墨污水处理厂处理，化粪池经过防渗处理。 新鲜水 图1 项目水平衡图 （2）供电 本项目用电由城阳区市政供电部门统一供给。 （3）采暖 项目租赁车间不供暖，办公室使用家用式分体空调供暖。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于青岛市青岛市城阳区城阳街道办事处西城汇社区路、墨水河以北。属于新建项目，项目无原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 城阳区地处青岛市市区北部，位于东经120°07′-120°34′、北纬36°11′-36°24′。东依崂山区，南接李沧区，西临胶州湾与胶州市相邻，北与即墨区毗连。东西最大横距41.5公里，南北最大纵距24公里。海岸线全长78公里。冒岛是全区唯一的无居民海岛，面积29.5亩。全区总面积553.2平方公里。 2、地形、地貌、地质 城阳区东面环山，西、北两面是平原，西南临海，地势起伏不平。东部为崂山余脉，低山、多丘陵；中部为平原区，地势平坦，区域广大；西部为低洼、滩涂区，且少有丘陵，呈东高、中平、西低阶梯状地貌。 城阳区为滨海丘陵地带，构造体系属新华夏系第二隆起代的构造部位。整个区域从震旦纪吕梁运动时期已成复背褶皱，是区域上的地质骨架，以后全区缓慢隆起上升，基底长期露于地表，覆盖层不甚发育，中生代或山期地壳构造运动对本区影响最大，使陆台复活形成北东向为主的基底断裂和盆地，开始了白垩纪沉积，并于中期相继有熔岩的喷发和花岗岩的广泛侵入。以断裂上升为主的喜马拉雅运动，加速了剥蚀沉积和地壳构造运动，构成了现存的地质轮廓，东部由花岗岩侵入形成崂山山脉，西部由火山岩形成坡状平原，中部为丘陵过渡带三个截然不同的地质体，以及墨水河、白沙河等下游形成的小冲积平原。东部为崂山花岗岩侵入，西侧的流亭、城阳、棘洪滩、上马、河套、红岛一带为火山喷发岩产物，大多为第四纪地层覆盖，分布广，自东而西逐渐加厚，白沙河、墨水河中下游平原及滨海一带，约在8~30米之间，多有砂土、砂质粘土、砂砾卵石组成。区内断裂多发育在东部山区，规模较大，一般为北东走向，主要有前金-夏庄-红岛-宁家断裂等。 3、气候 城阳区属北温带季风大陆性气候，四季变化及季风进退均较为明显，雨水丰富，年温适中，冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，受海洋的调节作用，又表现出春冷、夏凉、秋暖、冬温，昼夜温差小，无霜期长和湿度大等海洋性气候特点。区内历年平均温度在11℃-12℃之间，极端最高气温出现在7月中旬-8月上旬，极端最低气温出现在1月下旬-2月初。初霜期一般在10月中旬，终霜期一般在4月中旬，无霜期历年平均为179天，平均结冰日数109.2天，一般冻土深度20厘米，最大冻土深度为43厘米。 4、河流 城阳区地处胶东半岛，其河流均为季风区雨源型，且多为独流入海的山溪性小河，河流水系的发育和分布明显受地形、地貌的控制。全区主要河流有白沙河、墨水河、洪江河、桃源河、大沽河等。 5、植被及生物多样性 全区有各种生物1300余种，其中，动物主要有野兔、黄鼠狼、刺猬、狐狸、獾、蛇、蜥蜴、蜈蚣、蝎、麻雀、山麻雀、喜鹊、乌鸦、鹰、燕子、海鸥、野鸭、猫头鹰、画眉、杜鹃、野鹌鹑、鹳等近400余种，分布域内各地；植物主要有赤松、黑松、日本落叶松、金楸、银楸、苦楝、臭椿、绒毛白蜡、水杉、毛白杨、泡桐、刺槐、三倍体毛白杨、窄冠毛白杨、中林46杨、中林69杨及各种果树、茶树等木本和藤本植物300余种；野生药用植物有细辛、藁本、柴胡、防风、紫参、桔梗、马兜铃、元胡、玉竹、天南星、蛇床子、苦参、苍术、草乌、沙参、益母草、夏枯草、白头翁、半夏、车前子、薄荷、远志、柴胡、金银花、络石、瓜篓等200余种；野生花卉有映山红、绣线菊、溲疏、天目琼花、玉玲花、锦带花、山樱、郁李、野茉莉等100余种；人工栽培花卉有茶花、耐冬、牡丹、芍药、菊花、梅花、杜鹃、玉兰、腊梅、月季、桂花、桅子、瑞香、君子兰、五针松、仙客来等300余种。东部山区木本植物群落属阴湿型常绿树种；中部丘陵主要是半湿型阔叶树，林果、灌木等交杂互生；西部平原主要为人工造林。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1．环境质量现状 环境空气：根据《青岛市环境质量报告书（2017年度）》，城阳区2017年环境空气主要污染物监测结果统计见表5。 表5 2017年城阳区空气达标结果 单位：μg/m3 SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5 年均值 日均值达标率 年均值 日均值达标率 日均值第95百分位数浓度 （mg/m3） 日均值达标率 日均值第95百分位数浓度 （mg/m3） 日均值达标率 年均值 日均值达标率 年均值 日均值达标率 13 100 28 99.7 1.4 100 186 83.0 72 94.2 34 94.2 青岛市环境质量报告书（2017年度）分析：城阳区环境空气中SO2、NO2、PM2.5年均值浓度及CO日均值第95百分位数浓度均符合二级标准；PM10年均浓度及O3日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度超出二级标准，其中PM10浓度超标0.29倍、O3浓度超标0.16倍。 2017年环境空气质量监测结果表明，项目所在区域环境空气质量属于不达标区。2018年城阳区全力以赴治理大气污染，蓝天白云效果更加显著。印发了《2018年大气污染综合整治工作方案》《打赢蓝天保卫战作战方案》等文件，市区新建燃气管道 242 公里，新增天然气用户10.4万户；淘汰燃煤锅炉86台，完成燃煤锅炉超低排放改造项目152个。扬尘污染防治方面，实施建筑工地扬尘监测数字化和实时化，已有 680 个项目安装并运行；共检查工地 5581 个次，完成裸露土地绿化 298.9 公顷；城区主干道机械化保洁率达到 100%，次干道达到90% 以上；完成 15 个工业扬尘治理项目。2018年1~11月份，市区PM2.5、PM10同比大大得到改善，空气质量为近年来最好水平，“蓝天白云”成为新常态。 青岛市环保局通报2018年前三季度各区市空气质量生态补偿考核情况，城阳区大气环境中的PM2.5、PM10、NO2三项主要污染物考核得分和空气质量优良天数比例考大大提高。前三季度，空气质量改善明显，还实现了单月空气质量全面达标。 声环境：本次评价委托山东易科检测评价有限公司于2019年03月06日对项目区域声环境质量现状进行了监测，报告编号为ECH2019000180，监测结果见表6。 表6 项目声环境质量监测结果 dB（A） 日期 点位 1#（东厂界） 2#（南厂界） 3#（西厂界） 4#（北厂界） 03.06 昼间值 50.4 48.9 51.1 49.5 夜间值 46.2 44.9 46.9 46.9 由监测结果可知，项目区域厂界昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准的要求。 2．主要环境问题 建设项目用地周围无大的污染源，不存在严重的环境问题。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目主要环境保护目标见表7及附图5。 表7 项目周边主要环境敏感保护目标 环境要素 保护目标 与项目的相对位置 人口数量（人） 重点保护内容 方位 距离（m） 环境空气 赵家岭村 西 917 300 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准 云桥花苑 西南 935 500 圈子村 南 505 800 西城汇社区 东南 676 1500 潘家庄村 东北 728 300 噪声 厂界外 东、西、南、北 1m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准 地表水 墨水河 东北 537 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅴ类标准 地下水 项目附近 —— —— 《地下水质量标准》（GB/T 14848－2017）中Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅴ类标准； 3、《地下水质量标准》（GB/T 14848－2017）Ⅲ类标准； 4、《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2中二级排放标准中无组织排放监控浓度限值要求。 2、噪声：运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 3、固体废物：生活垃圾处理满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定；一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求。 4、废水：废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准。 |
| 总量控制指标 | 项目主要污染物：CODcr排放量为0.57t/a； NH3-N排放量为 0.038t/a； |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目为新建项目（项目现状见附图7），本工程建设内容对环境影响时段包括工程施工期及营运期两个时段。 一、施工期工艺流程及产污环节分析 本项目施工期间基础工程、主体工程、装修工程等建设工序将产生噪音、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。施工期工艺流程及产污环节详见图2。 二、运营期工艺流程及产污环节 1、生产工艺流程简图： 图3 工艺流程及产污环节图 2、工艺简介： 本项目主要生产产品为不锈钢钢笔笔尖，工艺流程详见下文： 根据设计要求将不锈钢钢带用七道设备对钢板进行冲压，然后用点依机将依粒在冲压成半成品的钢笔尖上进行点依加工，然后用磨尖机（内含研磨砂、砂棒）对半成品进行磨尖处理，磨尖后的钢笔尖经开缝机开缝，后用并缝机进行并缝，得到成品，成品经过挑选机挑选后，合格产品包装入库，不合格产品经修正后入库。（车床、铣床、磨床、焊机等设备用于日常设备的维修，使用频率较低，本项目可不做分析）。 3、主要污染工序及其污染特征： 项目营运期间产生的污染因子主要为开缝时产生的粉尘、噪声、固体废物。磨尖时用的砂棒为潮湿状态，产生的颗粒物粒径较大，无粉尘产生。 （1）废水 项目废水主要是生活污水。 （2）废气 项目废气主要为开缝工序产生的粉尘。 （3）噪声 营运期主要噪声源主要来自点依机、磨尖机、开缝机、并缝机和空压机等设备，源强约为65-80dB（A）。 （4）固体废物 项目营运期产生的固体废物主要有下脚料、不合格产品、废包装材料、废弃的研磨砂、生活垃圾和设备维护润滑使用的废机油桶。

环境影响分析

施工期环境影响分析： 根据建筑工程各施工阶段的特点，在基础工程阶段即土石方挖掘和主体阶段，扬尘和机械噪声的影响较大，以后各施工阶段扬尘和机械噪声对周围环境的影响将大大降低。因此，施工阶段的环境影响是在一定范围、一定时间内产生的。 1、废气影响分析 本项目施工期大气污染物主要来源于施工扬尘，施工车辆、机械设备等运行过程排放的燃油废气。施工废气对大气环境质量的不利影响是短暂的、局部的，也是施工中不可避免的，其将随施工的结束而消失。 经分析，施工期在各种环保措施落实到位的情况下，可有效减轻施工期扬尘和燃油废气对周围环境的影响，施工期废气不会对周围环境产生明显影响。 2、废水影响分析 施工期废水主要来自施工人员的生活污水和少量建筑施工废水。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入污水处理厂处理，对环境影响较小；施工期间的生产用水主要是路面、土方喷洒等，施工场地应做好排水沟，施工排水和雨水均经收集沉淀后排放。施工期生活污水对周围水环境影响较小。 3、噪声影响分析 施工期的环境影响主要为挖土机械、升降机等施工机械设备噪声，土石方、建筑材料和建筑垃圾运输产生的车辆交通噪声，以及设备安装过程中产生的噪声。在施工期间，施工单位应加强施工管理，选用低噪声设备且合理布局；厂界四周建立临时围挡；要求施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定；若需要在夜间进行施工，必须到环保局申报，办理夜间施工许可证。 通过采取以上措施，可将本项目施工过程中对周围环境的噪声影响降到最低。 4、固体污染物影响分析 固废对环境的影响具有滞留性大、扩散性小的特点，对环境的影响主要通过水、气、土壤进行，因此必须妥善加以处置，做到减量化、资源化、无害化。施工期间产生的建筑垃圾，应要求施工单位实施标准施工、规划运输，送至环保指定地点处理，不能随意倾倒垃圾，对周围环境造成影响。施工人员的生活垃圾必须收集到垃圾箱内，由环卫部门统一及时处理，使施工期固废对周围环境不造成影响。 5、水土保持 由于建设项目的地貌类型、施工时序、水土流失特点各不相同，对项目主体工程产生各种水土流失对象采取不同的防治措施，其主要措施有： （1）项目建成后，做好厂内绿化，种植一些常绿乔木、灌木以及布置花卉、草坪等，以达到保持水土、恢复绿化和改善景观的目的； （2）土地开挖过程中，应保证边坡和直立壁的稳定，雨季开挖，面积不宜过大，注意边坡稳定，加强边坡，支撑等措施的检查。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）的规定，地表水评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。 项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后各污染物产生浓度为CODCr ≤450mg/L、BOD5 ≤250mg/L、SS≤200mg/L、NH3-N ≤30mg/L，产生量为CODCr：0.57t/a，BOD5：0.32t/a，SS：0.26t/a，氨氮：0.04t/a。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入即墨污水处理厂处理达标后排放；项目废水属于间接排放，且项目废水水质简单，废水中不含第一类污染物，根据导则要求，水环境影响评价等级为三级B。（地表水自查表见附表1） （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“I金属制品 53、金属制品加工制造—其他”，项目地下水影响评价类别为Ⅳ类项目，本次评价仅做影响分析。 生活污水排入市政管网，由即墨污水处理厂处理达到排放标准后排放。废水的收集全部通过管道，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化。 本项目用水由城阳区市政供水管网提供，不开采地下水。 综上，只要做好以上保护措施，做好防渗漏处理，并加强监督和管理，项目营运期对当地地下水的影响较小。 2、废气 项目废气主要为开缝工序产生的开缝粉尘。 开缝粉尘 在金属件的切削车铣等加工过程中会产生细小的颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。 由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，根据对《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度<1.0mg/m3标准限值，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2中二级排放标准中无组织排放监控浓度限值要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）建设项目大气环境影响评价自查表。 表8 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a( ＜500t/a( 评价因子 基本污染物（） 其他污染物（） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目 污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他( 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （）h c非正常占标率≤100%□ c非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%( k＞-20%( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（ ） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2：（ ）t/a NOx：（ ）t/a 颗粒物：（） VOCs：（ ）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 3、噪声 项目营运期噪声源主要为点依机、磨尖机、开缝机、并缝机和空压机等机等设备噪声，其源强约为80~95dB(A)。设备放置在厂房内，远离厂界，选用低噪音设备，安装时需加防振垫，安装隔声门窗，经车间围墙隔音、距离衰减后厂界外1m处噪声能级满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中的2类标准，对周围环境影响较小。 4、固体废弃物 项目营运期产生的固体废物主要有下脚料、不合格产品、废包装材料、废研磨砂、废机油桶和生活垃圾。 1）一般工业固废：下脚料产生量约为3t/a，不合格产品产生量约为2t/a，废包装材料产生量约为0.1t/a。研磨砂一年更换添加20次，每次更换的量为50kg，则废研磨砂产生量为1t/a。以上废物均定期外售综合利用。 2）危险废物：项目设备维护润滑产生的废机油桶为危险废物，年使用量为一桶，桶重约0.005t/a，危废类别为HW49，危废代码为900-041-49；机油只补充添加，不更换，无废机油产生；废含油抹布产生量为0.001t/a，危废类别为HW49，危废代码为900-041-49，含油废抹布为危险废物豁免类，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾，统一存放于带盖垃圾桶内，由环卫部门外运至城市垃圾场处理。废机油桶暂存于危废间，定期委托有资质的单位处理。 危险废物暂存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订中所规定的要求进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理，建有堵截泄漏的裙脚，地面及裙角等采用坚固的防腐、防渗、防漏材料处理且表面无裂隙，出入口设有围挡；各危险废物存放在不同的容器内，各容器贴上不同的标签，以避免不同类的危险废物混装；贮存容器选用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器，装载的容器内须留足够空间，危废暂存间设立危险废物警示标志，只允许专门人员进入。 项目危险废物产生情况汇总见表9，危废贮存场所基本情况见表10。 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量 （吨/年） 产生工序 及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废 周期 危险 特性 污染防治措施 废机油桶 HW49 900-041-49 0.005 设备维护 固态 烃/水混合物 烃/水混合物 烃/水混合物 T 委托有资质的单位定期采用专用运输车外运、处置 废含油 抹布 HW49 900-041-49 0.001 机械加工设备清理、维修 固态 油、烃、 抹布 油、烃 1天/次 / 混入生活垃圾处置 表9 危险废物汇总一览表 表10 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物 类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 废机油桶 HW49 900-041-49 车间外东北侧 5m2 分别用专用桶密封贮存 5m3 1年 3）生活垃圾：项目职工人数约100人，按每人每天产0.5kg生活垃圾计，生活垃圾产生量约15t/a，均统一存放于有盖垃圾箱内，由环卫部门统一收集处理。 5、环境风险分析 (1)环境调查 本项目涉及的原辅料不含有毒有害物质，项目区内不存在重大危险源。项目所用原料主要为不锈钢钢带，通过对项目原辅材料及产品的理化性质分析可知，原辅料与边角料不具有可燃性，不易产生火灾等潜在的环境风险。 （2）风险潜势初判 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表11确定环境风险潜势。 表11 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中毒危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C确定危险物质及工艺系统危险性（P）分级。项目不含有毒有害物资，该项目的风险潜势为Ⅰ级，简单分析即可。 拟建项目风险防范措施主要为火灾的预防和扑救措施，具体防范措施如下： ①企业应当在生产车间内配备相应数量的灭火器，并定期对灭火器的质量进行检查，以备火灾发生时能够正常使用。 ②生产结束后，应及时关闭设备开关，离开生产车间时，应将电源插头拔掉。 ③严格加强车间管理，规范车间各单元的布置情况，预留足够的消防通道。 ④加强员工的整体消防安全意识，除了让企业管理人员参加社会消防安全知识培训外，还要对员工进行安全教育，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识，提高其处理突发事件的能力。 ⑤生产过程中严格按照生产操作规范进行，杜绝人为安全隐患。 ⑥项目区内严禁吸烟和使用明火。 （3）环境风险应急预案 ①一般着火事故的处理措施： 发生一般着火事故，应采取报警和切断致灾源等措施，对厂房采取及时通风置换措施等。 ②加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识，规范职工操作。对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 ③建设单位应定期检查风险防范措施，定期进行风险救援训练，确保责任到人、措施到位。 表12 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 废机油桶 存在总量/t 0.005 环境敏感性 大气 500m范围内人口数 人 5km范围内人口数 人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） 地表水 地表水功能敏感性 F1( F2( F3( 环境敏感目标分级 S1( S2( S3( 地下水 地下水功能敏感性 G1( G2( G3( 包气带防污性能 D1( D2( D3( 物质及工艺系统危险性 Q值 Q＜1( 1≤Q＜10( 10≤Q＜100( Q＞100 M值 M1( M2( M3( M4( P值 P1( P2( P3( P4( 环境敏感程度 大气 E1( E2( E3( 地表水 E1( E2( E3( 地下水 E1( E2( E3( 环境风险潜势 Ⅳ+( Ⅳ( Ⅲ( Ⅱ( Ⅰ( 评价等级 一级( 二级( 三级( 简单分析( 风险识别 物质危险性 有毒有害( 易燃易爆( 环境风险类型 泄漏( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( 影响途径 大气( 地表水( 地下水( 事故情形分析 源强设定方法 计算法( 经验估算法( 其他估算法( 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB( AFTOX( 其他( 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游厂区边界到达时间 d 最近环境敏感目标 ，到达时间 d 重点风险防范措施 确保贮存设施完好并定期检查；地面做好防渗工作；防火、消防措施 评价结论与建议 项目不存在重大危险源，环境风险属于可接受水平 注：“(”为勾选项，“ ”为填写项。 6、环境管理与监测计划 （1）环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 （2）环境监测 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。青岛亚坦文具有限公司现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 针对本项目排放的主要大气污染物颗粒物、噪声等建议定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。并按照环境监测管理规定和技术规范要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。 具体监测项目、点位、频率见表13。 表13 监测计划表 项目 监测点位 监测项目 监测频次 废气 厂界 颗粒物 每半年监测1次 噪声 厂界 Ld 每半年监测1次 固废 统计种类、产生量、处理方式、去向 每月统计1次 7、环保投资 项目所采取的环保措施具体见表14。 表14 环保措施一览表 类别 环保设施 环保投资（万元） 营运期 废水 污水管道、化粪池防渗 30 噪声 设备采取隔声、减振、消音等措施 20 固废 一般固废回用，生活垃圾收集桶；危废暂存间 10 合计 —— 60 8、三同时验收一览表 该项目环境保护“三同时”验收一览表见表15。 表15 项目“三同时”验收一览表 类别 项目 措施内容 标准值 噪声 设备噪声 减振、隔声、消声等措施。 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的2类标准限值要求。 固体废物 下脚料、不合格产品、废包装材料、废研磨砂 一般固废收集后外售综合处理 分类存放不外排，固废得到有效处置。 废机油桶 暂存于危废暂存间后委托有危险废物处理资质的单位进行处置。 生活垃圾、废含油抹布 设置垃圾桶，日产日清 由环卫部门外运至城市垃圾场处理 建设单位应严格落实各项环境保护措施，减少污染物的排放量，应严格执行“三同时”制度，确保各环境保护措施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投产使用”。在此基础上，通过本项目工程分析，确定本项目主要污染物的排放清单情况汇总见表16。 表16 污染物排放清单一览表 污染物类别 产生 工序 污染源 名称 污染物名称 治理措施 排放状况 执行标准 排放量t/a 排放 方式 排放浓度 mg/m3 标准来源 废水 生活 污水 生活 污水 水量 经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入即墨污水处理厂处理 1275 间歇 / 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的B级标准 COD 0.57 500 BOD5 0.32 250 SS 0.26 200 氨氮 0.038 30 噪声 设备 噪声 噪声 合理布局、隔声、减振 等措施 厂界噪声： 昼间＜60dB(A) 夜间＜50dB(A) 连续 60/50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12 348-2008）中2类标准 固废 运营期 一般 固废 下脚料、不合格产品、废包装材料、废研磨砂 外售综合 利用 0 间歇 / 零排放 危险 废物 废机油桶 设危废暂存间，各种危险废物分类收集、暂存，委托有危废处置资质的单位处置 0 / 生活 垃圾 生活垃圾 统一收集于带盖垃圾桶内，委托环卫部门处置 0 / 9、排污许可分析 根据《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发[2016]81号，2016年11月11日）和《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体[2016]186号，2016年12月23日）等文件，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环境保护部令 第45号，2017年7月28日），本项目不在该管理名录内，因此本项目无需进行排污许可证的申请。

污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 1500t/a | 排放去向 | 直接 | 化粪池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产废水排放量 | 0t/a |  |  |  |
|  |  |  |  | 最终 | 即墨污水处理厂 |
|  | 生活污水排放量 | 1275t/a |  |  |  |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量（t） | 排放量（t） |
|  | 生活污水 | CODcr BOD5 SS 氨氮 | 0.57 0.32 0.26 0.038 | 0.57 0.32 0.26 0.038 |
| 固 废 | 主要的污染物 | 排放去向 |
|  | 名称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |  |
|  | 下脚料 | 3 | 0 | 外售综合利用 |
|  | 不合格产品 | 2 | 0 |  |
|  | 废包装材料 | 0.1 | 0 |  |
|  | 废研磨砂 | 1 | 0 |  |
|  | 废机油桶 | 0.005 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  | 废含油抹布 | 0.001 | 0 | 环卫部门定期清运 |
|  | 生活垃圾 | 15 | 0 |  |
| 噪 声 | 产生噪声的设备名称 | 等效声级dB（A） |
|  | 点依机、磨尖机、开缝机、并缝机和空压机等 | 65~80 |
| 其他 | 无 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编 号） | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr BOD5 SS 氨氮 | 生活污水经化粪池处理后排至即墨污水处理厂处理 | 污水排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 下脚料、不合格产品、废研磨砂、废包装材料 | 外售综合利用 | 均得到妥善处置，不会造成二次污染 |
|  |  | 废机油桶 | 委托有危险废物处理资质的单位处置 |  |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 项目无大的噪声设备，噪声经墙壁隔音、距离衰减后厂界外1m处噪声能级低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（夜间不生产），对声环境影响较小。 |
| 其 他 | 无 |

污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有 排放量（1） | 新建部分 产生量 （2） | 新建部分 削减量 （3） | 以新带老 削减量 （4） | 排放 增减量 （5） | 排放 总量 （6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 0.1275 | 0 | 0 | +0.1275 | 0.1275 |
| CODcr |  | 0.57 | 0 | 0 | +0.57 | 0.57 |
| BOD5 |  | 0.32 | 0 | 0 | +0.32 | 0.32 |
| SS |  | 0.26 | 0 | 0 | +0.26 | 0.26 |
| 氨氮 |  | 0.038 | 0 | 0 | +0.038 | 0.038 |
| 废气 |  | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 工业固废 |  | 0.00061 | 0.00061 | 0 | +0 | 0 |
| 危险废物 |  | 0.0000005 | 0.0000005 |  |  |  |
| 生活垃圾 |  | 0.0015 | 0.0015 | 0 | +0 | 0 |

注：

- 单位：废气量  万标米3/年；废水、固体废物  万吨/年；一类污染物  千克/年；其他 吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

- （5）≥0时，取正值；（5）≤0时，取负值。

生态影响分析

主要生态影响（不够可另附页） 由于项目周围植被较少，没有稀有物种，所以项目建成后不会对周围生态环境产生大的影响。

生态保护措施及预期效果： 项目应加强绿化，采取相应的绿化措施，如采取立体式绿化、加强清洁措施、除绿化带外其他地方均应采取地面硬化措施，改善和提高项目区的生态环境质量。 项目生活污水经化粪池处理后排入污水管网；化粪池作防渗，不会对地表水、地下水造成污染影响，对生态环境影响较小。

结论与建议

一、结论 1、项目概况 青岛亚坦文具有限公司总投资2000万元，于青岛市城阳区城阳街道办事处西城汇社区路、墨水河以北拟投资建设年产1亿件不锈钢笔尖项目。项目租赁厂区占地面积约7456m2，项目计划于2020年6月投产运行，项目投产后，生产规模为年产1亿件不锈钢笔尖。 2、符合产业及环保政策情况 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》内容，本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，符合国家产业政策。项目已取得城阳区发展和改革局企业投资项目备案证明（2019-370214-24-03-000001）（见附件）。 3、选址及规划符合性 本项目位于青岛市城阳区城阳街道办事处西城汇社区路、墨水河以北，根据成交确认书（青土城交字（2019）202号）、青岛市规划局建设用地规划设计条件通知书（青规城规字条[2018]79号），可知项目土地用途为工业用地，该项目建设符合城阳区用地规划要求。租赁合同、产权证、许可证见附件。 其选址建设符合城阳区土地利用总体规划和环境规划要求，周边无省级或市级重点文物保护单位。 距离项目最近的地表水为东南侧537m处的墨水河，根据《关于调整青岛市水功能区划的通知》（青政办发[2017] 8号）、《青岛市人民政府关于印发青岛市饮用水水源保护区划的通知》（青政发[2014]30号）和《青岛市城阳区水功能区划》，本项目所在区域属于墨水河景观娱乐用水区（青新高速桥——城阳双元路桥），不在地表水和地下水水源地饮用水源区范围内。项目选址合理。 4、项目周围环境质量现状评价结论 1）项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5监测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值的要求，该区域环境空气质量良好。 2）项目所在区域声环境现状总体较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。 3）距离项目最近的地表水为项目东北侧537m的墨水河，根据《青岛市水功能区划》（青政办发[2017] 8号）和《青岛市城阳区水功能区划》，项目所在区域地表水为墨水河景观娱乐用水区，地表水质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅴ类标准。 4）根据《青岛市水功能区划》（青政办发[2010]38号），项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）中III类标准。项目所在地的地下水环境较好，地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 5、营运期的环境影响结论 1）废水 项目生产过程不涉及用水，无生产废水产生，废水主要为生活污水。 废水中的污染物主要为CODcr、BOD5、SS、氨氮，生活污水经化粪池处理后水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准，经污水管网排至即墨污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。项目产生的废水量较小，且得到有效处理，化粪池经过防渗处理，因此对周围环境影响较小。 2）废气 项目废气主要为开缝工序产生的开缝粉尘。 在金属件的切削车铣等加工过程中会产生细小的颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。 由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，根据对GB16297《大气污染物综合排放标准》复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度<1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2中二级排放标准中无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境空气质量和环境敏感点影响很小。 3）噪声 项目营运后，主要产噪设备为点依机、磨尖机、开缝机、并缝机和空压机等，经采取相应措施后，产生的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（夜间不生产）。 因此项目建设对周围声环境影响较小。 4）固体废弃物 项目营运期产生的固体废物主要有下脚料、不合格产品、废包装材料、废研磨砂、废机油桶、废含油抹布和生活垃圾。 下脚料、不合格产品、废研磨砂和废包装材料均定期外售综合利用；生活垃圾、废含油抹布统一存放于有盖垃圾箱内，由环卫部门统一收集处理；废机油桶暂存于危废间，定期委托有资质的单位处理。本项目产生的生产固废和生活垃圾均得到了有效处置，不会对周围环境造成影响。 5、环境风险分析 本项目营运期中原料及产品无有毒有害、易燃易爆等物质，因此，评价认为该项目生产过程中无重大环境风险。 二、建议 项目的环保措施要与项目主体同时设计、同时施工、同时投产，确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益、与环境效益的统一与协调发展。 1、加强管理，保证环保设施正常运行并达到要求的防治效果。 2、做好厂区绿化，防止扬尘，降低噪声，美化环境。 3、加强管理维护人员培训，完善管理机制。 4、制定安全生产机制。 5、上述评价结果是根据青岛亚坦文具有限公司提供的资料及与此对应的排污情况基础上进行的。如果上述情况有所变化，应由青岛亚坦文具有限公司按环保部门的要求另行申报。 综上所述：在确保各项污染防治措施及建议落实到位的情况下，本项目运营后，废水、废气达标排放；厂界噪声达标；固体废物处理去向明确，防止二次污染。因此，从环境效益、经济效益与社会效益三统一的角度出发，该项目的选址及建设是可行的。

# Text boxes

损耗27

1275

污水管网

即墨污水处理厂

1500

1275

1275

化粪池

生活用水

基础工程

主体工程

装饰工程

设施安装

工程验收

工程运营

地基开挖

噪声

扬尘、废气

建筑废水

工地生活污水

少量建筑垃圾

工人生活垃圾

沉淀池沉淀后上清液回用

大气环境

声学环境

建筑弃土

工程回填

建筑垃圾运往建筑垃圾填埋场；废气包装材料，集中收集后，外售物资回收部门，工人生活垃圾集中收集后，由环卫部门负责清运。

经化粪池处理后，定期由附近村民外运堆肥。

噪声、粉尘

噪声、固废

噪声

噪声

固废、噪声

原材料

冲压

点依

磨尖

开缝

并缝

挑选

入库

合格

不合格

修正