青岛海铁源信工业装备有限公司

年加工100列动车配件项目竣工环境保护验收意见

# 2019年8月26日，青岛海铁源信工业装备有限公司根据“年加工100列动车配件项目”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

青岛海铁源信工业装备有限公司年加工100列动车配件项目位于青岛市城阳区棘洪滩街道办事处中华埠社区，租赁青岛强兴工贸有限公司厂房建设。租用厂区占地面积10869m2，建筑面积6925.54m2，主要构筑物包括2座生产车间（2F）、1座办公楼（2F）、1处危废暂存间及1座库房（1F）。

主要生产设备：空压机2台、干燥机2台、角磨机20台、切割机2台、焊机23台、折弯机1台、剪板机3台、摇臂钻4台、圆锯机1台。

主要原料：铝型材200t/a、钢材20t/a、半成品部件20t/a、焊丝15t/a、PE泡沫板5t/a、玻璃钢半成品100t/a等。

项目年加工100列动车配件。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年5月青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制完成了《青岛海铁源信工业装备有限公司年加工100列动车配件项目环境影响报告表》，2019年6月6日取得青岛市生态环境局城阳分局批复（青环城审﹝2019﹞62号）。

项目于2019年6月开工建设，2019年7月建成投产。

（三）投资情况

项目实际总投资830万元，其中环保投资100万元，占总投资的12%。

## 二、工程变更情况

## 玻璃钢配件打磨、切割工序废气由经1套“旋风除尘+脉冲滤筒除尘器”处理后，通过1支15m高排气筒（P2）排放；变更为由1套“脉冲滤筒除尘器”处理后，通过P2排气筒排放。

## 玻璃钢配件打磨、切割工序产生的颗粒物粒径较小，采用滤筒除尘器可满足达标排放要求。项目变更后污染物排放量及环境影响基本不变，项目变更不属于重大变动。

## 三、环境保护设施落实情况

## （一）废水

## 项目无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后，通过市政管网排入青岛高新区污水处理厂处理。

## （二）废气

## 1. 有组织排放废气

## 金属部件打磨粉尘经各工位集气罩收集引至1套金属粉尘除尘设备（旋风除尘+滤芯除尘）处理后，通过1支15m排气筒（P1）排放；玻璃钢部件切割及打磨工序在密闭房间内进行，切割、打磨粉尘经各工位集气罩收集引至1套脉冲滤筒除尘器处理后，通过1支15m排气筒（P2）排放。

## 项目采用密闭喷漆、烘干房，并设置在2#车间内。喷底漆、中涂、面漆工序在同一个喷漆房内进行，烘干房与喷漆房相连。喷漆废气经过滤棉过滤后，再与烘干废气一起引至2级活性炭吸附装置处理，尾气通过1支15m高排气筒（P3）排放。

## 2. 无组织排放废气

## 焊接工序产生的焊接烟尘经移动式焊接烟尘除尘器处理后，于1#车间内无组织排放；玻璃钢部件精修打磨废气通过滤芯过滤除尘处理后，于2#车间内无组织排放。

## 项目废气排气筒设置了永久性采样孔、采样平台及环保标志。

## （三）噪声

## 项目噪声源主要是打磨机、钻孔机、切割机等设备运行噪声，项目通过选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施。

## （四）固体废物

## 废打磨片和焊接回收尘由环卫部门统一清运，金属部件加工打磨回收尘、废包装材料和废下脚料外售综合利用，废水性漆桶由供应商回收。

## 生活垃圾由环卫部门定期清运。

## 废油性漆料桶、废过滤棉、漆渣、废活性炭、喷枪清洗废液及废密封胶管等危险废物，在危废暂存间暂存后，定期委托潍坊佛士特环保有限公司处置。

## 四、环境保护设施调试效果

## 山东华一检测有限公司出具的《检测报告》（HYHJ19072505）表明，验收监测期间：

## （一）废气

## P1、P2排气筒颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

## P3排气筒甲苯、二甲苯、VOCs排放浓度、排放速率满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2标准要求。

## 厂界监控点颗粒物监控浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值要求；甲苯、二甲苯、VOCs浓度满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3标准要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准要求。

## （二）噪声

## 厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，夜间不生产。

# 五、验收结论

# 根据验收监测报告和现场核查，项目已按环评和审批决定要求完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

# 六、后续要求

# （一）加强对废气污染防治设施运行、维护的管理，喷漆废气处理设施及时更换活性炭，确保环境保护设施正常运转，污染物稳定达标排放。

# （二）按照《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)要求，自主进行污染源监测，并做好记录。

# （三）做好危废的收集、暂存和处置管理，并做好记录。

# （四）根据《排污许可管理办法(试行)》、《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在规定的时限内及时申请排污许可证。

# 七、验收人员信息

| 验收组 | 姓 名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收负责人/建设单位 | 刘发军 | 青岛海铁源信工业装备有限公司 | 总经理 |  |
| 建设单位 | 王军伟 |  | 综管部主任 |  |
| 建设单位 | 田 丰 |  | 生产部安全员 |  |
| 建设单位 | 袁红霞 |  | 综管部 科员 |  |
| 验收监测报告编制单位 | 王志洪 | 山东新景设计 有限公司 | 经理 |  |
| 验收监测 单位 | 王增辉 | 山东华一检测 有限公司 | 经理 |  |
| 专家 | 李 悦 | 青岛大学 | 教授 |  |
|  | 陈国丽 | 青岛市环科院 | 高工 |  |
|  | 单宝田 | 中国海洋大学 | 教授 |  |

青岛海铁源信工业装备有限公司

2019年8月26日