青岛中车轻材料有限公司

年加工124列高铁车厢配件项目

竣工环境保护验收意见

# 2020年01月14日，青岛中车轻材料有限公司根据“年加工124列高铁车厢配件项目”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

青岛中车轻材料有限公司成立于2014年10月，租赁青岛海玉乙炔有限公司的现有厂房，建设年加工124列高铁车厢配件项目。项目建设地点位于山东省青岛市城阳区上马街道办事处正阳西路599号，占地面积4000m2，建筑面积2650m2，主要建设内容包括：下料车间、加工车间、焊接打磨车间、仓库、办公室、餐厅及更衣室等。主要设备包括：精密推台锯、数控雕刻机、台钻、铣床、折弯机、液压机、剪板机、切割机、起重机、焊机、空压机、角磨机、拉丝机等。项目年加工高铁车厢内裙板50列、地板24列、底板50列。项目年加工高铁车厢内裙板50列、地板24列、底板50列。项目职工定员50人，无住宿，不设食堂（餐厅不设灶头，仅为就餐区），年工作300天，实行一班制，每班8小时。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年05月山东海纳环境工程有限公司公司编制完成了《青岛中车轻材料有限公司年加工124列高铁车厢配件项目环境影响报告表》，2019年06月27日取得青岛市生态环境局城阳分局批复（青环城审﹝2019﹞70号）。

项目于2019年06月开工建设，2019年7月建成投产。

（三）投资情况

项目实际总投资2000万元，其中环保投资14万元，占总投资的0.7%。

## 二、工程变更情况

## 项目实际建设内容与环评及批复内容一致。

## 三、环境保护设施落实情况

## （一）废水

## 项目营运期废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后排入市政管网，最终进入青岛高新区污水处理厂处理。

## （二）废气

## 本项目营运期废气主要为焊接时产生的颗粒物、探伤工序产生的有机废气。

## 项目焊接工序位于焊接打磨车间内设的密闭焊接间内，焊接工序产生的颗粒物经移动式焊烟净化器处理后，于车间内无组织排放。

## 项目着色渗透探伤工序位于焊接打磨车间内，探伤有机废气经集气罩收集引至1套活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒P1排放。未经收集的探伤有机废气于车间内无组织排放。

## （三）噪声

## 项目噪声源主要是项目噪声源主要为数控闸式剪板机、精密推台锯、光纤激光切割机、数控板料折弯机、立式铣床、小型台钻、数控雕刻机、焊机等设备运行产生的噪声，项目通过合理布局，并采取减振、隔声等措施，降低噪声排放。

## （四）固体废物

## 项目固废主要为职工生活垃圾；生产过程中产生的下脚料、废金属屑；焊接过程产生的焊渣；焊烟净化器收集尘；原料及产品包装产生的废包装材料；生产过程及设备维修中产生的废机油、废切削液、废液压油、废机油桶、废切削液桶、废液压油桶、废探伤剂瓶、废含油抹布，废气处理产生的废活性炭等危险废物。

## 项目职工生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运。

## 项目废金属屑、下脚料、焊渣、焊烟净化器收集尘、废包装材料为一般工业固废，收集后存放在一般固废暂存区内，定期外售综合利用。

## 项目废活性炭、废机油桶、废切削液桶、废液压油桶、废探伤剂瓶、废机油、废切削液、废液压油、废含油抹布属废物为危险废物，废活性炭、废机油桶、废切削液桶、废液压油桶、废探伤剂瓶、废机油、废切削液、废液压油置于专门的危废暂存间内收集存放，定期委托潍坊佛士特环保有限公司处置；废含油抹布为危险废物豁免类，同职工生活垃圾一起收集后，由环卫部门定期清运。

## 四、环境保护设施调试效果

## 青岛欧标检测技术服务有限公司出具的《检测报告》（QDENHJYS-2019-327）表明，验收监测期间：

## （一）废气

## 验收监测期间，着色渗透探伤工序废气排气筒P1中VOCs最大排放浓度、排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中非重点行业Ⅱ时段排放标准限值要求。

## 无组织排放废气厂界监控点，颗粒物最大浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值；VOCs最大浓度满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中标准要求。

## （二）噪声

## 验收监测期间，项目东、西、北侧厂界昼间最大噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区标准要求；南侧厂界昼间最大噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类声环境功能区标准要求。

# 五、验收结论

# 根据验收监测报告和现场核查，项目已按环评和审批决定要求完成“三同时”建设，无变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

# 六、后续要求

# （一）加强对废气污染防治设施运行、维护的管理，喷漆废气处理设施及时更换活性炭，确保环境保护设施正常运转，污染物稳定达标排放。

# （二）按照《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)要求，自主进行污染源监测，并做好记录。

（三）做好危废的收集、暂存和处置管理，并做好记录。

# 七、验收人员信息

| 验收组 | 姓 名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收负责人/建设单位 |  | 青岛中车轻材料有限公司 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 验收报告编制单位 |  |  |  |  |
| 验收监测 单位 | 王超 | 青岛欧标检测技术服务有限公司 | 工程师 |  |

青岛中车轻材料有限公司

2020年01月14日