《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别--按国标填写。

4.总投资--指项目投资总额。

5.主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议--给出项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 调味品生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛星峰园食品有限公司 |
| 法人代表 | 姜从星 | 联系人 | 姜峰 |
| 通讯地址 | 山东省青岛市莱西市经济开发区苏州路41号 |
| 联系电话 | 13001660075 | 传真 | / | 邮政编码 | 266603 |
| 建设地点 | 山东省青岛市莱西市经济开发区苏州路41号 |
| 立项审批 部门 | 莱西市行政审批局 | 批准文号 | 2020-370285-14-03-000004 |
| 建设性质 | √新建 改扩建 技改 | 行业类别及代码 | C1469其他调味品、发酵制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 960 | 绿化面积(平方米) | / |
| 总投资(万元) | 60 | 其中：环保投资(万元) | 3 | 环保投资占总投资比例(%) | 5 |
| 评价经费 (万元) | 1.0 | 预期投产日期 | 2020年8月 |
| 工程内容及规模： 1、企业及项目概况 青岛星峰园食品有限公司位于山东省青岛市莱西市经济开发区苏州路41号。公司拟投资60万元建设“调味品生产项目”。项目拟租赁青岛宝丽园食品有限公司的闲置厂房进行建设，将熟芝麻、熟花生通过研磨后调配、罐装，制得芝麻、花生调味品。设计产能为年产调味品60吨。项目预计于2020年7月开始施工，计划于2020年8月建成投产。 根据环保部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2017年9月1日实施)及《关于<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(2018年4月28日修正)有关规定，项目属于"三、食品制造业、13调味品、发酵制品制造 其他（单纯分装除外）"，应编制环境影响报告表。东莞市净泽源环保科技有限公司受青岛星峰园食品有限公司委托，承担项目的环境影响评价工作。根据项目实地踏勘，并在收集有关资料的基础上，编制了《调味品生产项目环境影响评价报告表》，以期为项目实施和管理提供依据。 2、政策符合性分析 (1)产业政策符合性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中“鼓励类”"淘汰类"和"限制类"项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策。 (2)选址合理性分析 厂区总占地面积960m2，总建筑面积960m2。项目厂区已取得土地使用权出让证书（西国用（2011）第G0116号），用地性质为工业用地。 根据《青岛市人民政府<关于印发青岛市饮用水水源保护区划>的通知》(青政发〔2014〕30号)、《莱西市水功能区划》（西政办发〔2017〕133号）和《青岛市人民政府办公厅<关于调整青岛市水功能区划>的通知》(青政办发[2017]8号)，项目西侧730m为潴河饮用水源区（李家泊子-李家疃桥）。 潴河二级保护区范围为“河道及河堤两侧200米陆域，汇入支流距河道2000米及河堤两侧200米陆域”，准保护区范围为“二级保护区外延500米陆域；汇入二级保护区的支流水域”。项目不位于饮用水水源保护区内。 根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020)》，距离项目最近的生态红线区为西向7.1km处的大沽河水源涵养生态保护红线区，项目不位于生态保护红线区范围内。 项目选址符合莱西市土地利用总体规划。 3、编制依据 (1)《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1)； (2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2016.9.1)； (3)《建设项目环境保护管理条例》(2017.10.1)； (4)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部令第44号)及《关<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(2018年4月28日修正)； (5)《产业结构调整指导目录(2019年本)》。 4、项目概况 (1)建设地点及周边环境概况 建设地点：山东省青岛市莱西市经济开发区苏州路41号。 周边环境概况：项目位于青岛宝丽园食品有限公司厂区西北侧，厂区内其他厂房均为青岛宝丽园食品有限公司所有，项目所在北侧为闲置厂房，西侧为苏州路，南侧隔小路为青岛诺金门窗有限公司，东侧为空地。距离项目最近的敏感目标为东侧180m的宏远桃园东方小区。项目地理位置见附图1，项目周边环境关系见附图2。 (2)平面布置 平面布置：项目占地面积960m2，总建筑面积约960m2，项目租赁现有闲置厂房进行建设，主要建设有1F生产车间1座。项目所在厂区平面布置见附图3。 项目工程内容及工程组成情况见表1。 表1 建设项目工程内容及工程组成一览表 类别 建设名称 建设内容 主体工程 生产车间 1座，1F，建筑面积960m2。 公用工程 给水 项目生产不用水，项目用水主要为生活用水。用水由莱西市供水管网提供，新鲜水用量为15t/a。 供电 莱西市政供电管网。 供热 项目生产不用热，办公取暖采用空调。 环保工程 废水 生活污水经旱厕收集后，定期清运堆肥。 废气 车间异味 芝麻、花生研磨过程不加热，仅产生少量车间异味，于车间内无组织排放。 噪声 主要噪声设备加装隔声减震装置、墙体隔声。 固废 生活垃圾 生活垃圾由若干生活垃圾桶暂存后，环卫部门定期清运。 一般固体废物 废包装材料、挑选下脚料由相关单位回收处置。 5、主要生产设备 项目主要设备见表2。 表2 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 设备数量 1 电动石磨 XLSM-100 4 2 自动灌装机 GTD-510 1 3 消毒柜 ZTP80-15 1 4 封口机 300型 1 5 传送带 CS01 4 6 挑选带 TX-01 1 7 红外线热收缩机 BSD400型 1 8 上料流水线 SL-001 4 9 打码机 HP-241B 1 10 电动磨 DM-ZJ200FT 4 6、项目原辅材料用量及产品方案 项目原辅材料消耗情况见表3，产品方案见表4。 表3 项目原辅材料一览表 序号 名称 年用量 最大贮存量 备注 1 熟花生米 40.5吨 5吨 进厂熟花生米为脱皮炒熟产品 2 熟芝麻 20.5吨 5吨 进厂熟芝麻为炒熟产品 表4 项目主要产品方案一览表 序号 名称 年产量（t） 1 调味品 60 7、公用工程 (1)用水 项目用水主要为员工生活用水。项目职工3人，项目年工作时间按100天，用水标准按50L/人•d计，则生活用水量为15t/a。 排水 生活污水按照用量的85%计，则生活污水产生量为12.8t/a。生活污水经旱厕收集后，定期清运堆肥。 (3)供电 项目用电由莱西市供电公司提供。 (4)制冷供热 项目生产不用热，办公室采用中央空调制冷供热。 8、劳动组织及定员 公司员工3人，无食宿。每班工作8h，年工作100天。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染情况。项目租赁青岛宝丽园食品有限公司的闲置厂房进行建设，青岛宝丽园食品有限公司花生加工项目已于2017年07月19日取得原莱西市环境保护局批复（西环审〔2017〕62号）并通过验收（西环验〔2018〕80号）。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 项目位于山东省青岛市莱西市经济开发区苏州路41号。 莱西市位于胶东半岛中部，居山东半岛城市群概念区几何中心，地处东经120°12′～120°40′、北纬36°34′～37°09′之间。东临莱阳市，西以小沽河为界与平度市相邻，南沿洙河同即墨市交错接壤，北靠招远市，西北毗莱州市。南北最大长度63公里，东西最大宽度36公里，呈不规则的长方形。 莱西市姜山镇位于莱西市东南部，按照青岛和莱西市委市政府"组团发展姜山新城、加快大青岛北部区域崛起"的发展规划，2012年5月，姜山镇和李权庄镇两个经济强镇实施区划合并，组成新姜山镇。姜山镇东邻莱阳市，南邻即墨市，西南邻夏各庄镇，西北邻孙受镇，北邻望城街道办事处。2012年，青岛市委、市政府和莱西市委、市政府把"姜山新城"建设纳入"十二五"规划，把姜山镇规划为次中心城市，规划面积为100平方公里，姜山镇成为最具发展潜力的小城市。 2、气象气候 莱西市地理位置优越，气候宜人，境内气候为温带季风型大陆性气候，四季变化和季风进退都比较明显。空气湿润，气候温和，四季分明。春季雨少、风大、多干旱；夏季高温多雨、湿度大；秋季多晴干旱；冬季漫长干冷。 年平均气温11.7℃，极端最高气温38.2℃(2002年7月15日)，极端最低气温-21.1℃(1981年1月27日)。全年7月份最热，平均气温25.3℃；1月份最冷，平均气温-3.3℃。降水量年平均为635.8毫米，降水最多为1420.4毫米(1964年)；最少仅377.0毫米(1981年)。一日最大降水量为162.2毫米(1994年6月29日)。 该地区主导风向为东南风和西北风，东南风出现在4月到8月，西北风出现在9月到翌年3月，年平均风速为3.6米/秒。日平均气压为1007.6百帕。年平均日照时数2656.0小时，年平均蒸发量为1423.5毫米。 3、降水 莱西多年平均降水量年平均为635.8毫米。降水年内分布不均，降雨最多集中在6-9月份。降水最多为1420.4毫米(1964年)；最少仅377.0毫米(1981年)。一日最大降水量为162.2毫米(1994年6月29日)。地域分布不均。总的趋势是山区大于平原。 4、地质地貌 莱西地形总趋势是北高南低。北部为低山丘陵，中部为缓岗平原，南部为碟形洼地。地势由西北边境向南逐步降低，过蓝烟铁路后逐步向西南倾斜。地貌类型可分为低山、丘陵、平原、洼地4种。其中，低山占总面积的2.4%，丘陵占42.4%，平原占40.6%，洼地占14.6%。境内北部蜿蜒起伏的低山小岭纵横交织。主要山脉有4支：西部宫山脉，由平度市入境，山势最高；中部芝山脉，由招远市入境，除南墅镇北部群山集聚外，于大沽河、小沽河之间蜿蜒南下，经马连庄、南墅、日庄、武备、沽河等镇、街道，形成一纵贯北半市的隆脊，有白石山、福山、疾驹山、岘山、大架山、长院山等；东北部夭山脉，由招远市入境，向西南转向西延伸，于大沽河东形成一隆起，有莲花山、垛山、大埠顶、重青山、马银山等；东部为由莱阳市入境的铎山余脉，有萝卜山、凤凰山等。境内最高海拔427.8米，为南墅镇与平度市交界处的周家大山；最低海拔26米，位于店埠镇鲍家庄一带。 5、水文状况 全市多年平均水资源总量3.65亿立方米，人均占有量为518.8立方米，亩均水资源量160.1立方米。境内大小河流共61条，主属大沽河水系。项目西北侧2.4km为潴河饮用水源区（李家泊子-李家疃桥）。潴河发源于莱西市与莱阳市交界处的窑山东麓，在河头店镇李家泊子村北入境，经河头店镇、水集街道，于望城街道辇止头村西北入大沽河或辇止头灌区三分干渠。流域内地形北高南低，土层瘠薄，土壤多为壤土和砂壤土，地质岩性为风化岩及红色页岩。潴河全长50.68千米，总流域面积420.5平方千米，境内长度31.5千米。 6、土壤植被 全市土地总面积为156878.4hm2，农用地面积为125920.7hm2，占土地总面积的80.27%。其中，耕地84003.8hm2，园地18812.8hm2，林地6873.7hm2，其他16230.4hm2，分别占土地总面积的53.55%、11.99%、4.38%、10.35%。工业用地总面积22388.3hm2，占土地总面积的14.27%。未利用地面积8569.4hm2，占土地总面积的5.46%。全市土地利用率达96.62%。 莱西市土壤总面积119952.6公顷，占土地总面积的78.81%。主要土壤种类有棕壤土类、潮土土类、砂姜黑土土类、水稻土土类、褐土土类、风砂土土类等。 项目区域内无名胜古迹和自然保护区，无国家重点保护动植物品种。 7、市政配套设施情况： 项目所在区域为市政给水管道，未铺设市政污水管网。项目用电依托莱西市电网。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题 1、环境功能区划 项目位于山东省青岛市莱西市经济开发区苏州路41号，项目所在区域环境功能属性如表5所列。 表5 项目所在区域环境功能属性一览表 序号 功能区名称 评价区域所属的类别 1 大气环境功能区划 根据《青岛市环境空气质量功能区划分规定》(青政发[2014]14号)，项目所在区域环境空气属二类功能区。 2 声环境功能区划 根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)及《莱西市声环境质量标准适用区域划分规定》的相关规定，项目所在区域为居住、工业混杂区，为2类标准适用区。 3 水环境功能区 潴河饮用水源区（李家泊子-李家疃桥），水质执行地表水III类区标准。 4 生活饮用水源保护区 否 5 基本农田保护区 否 6 自然保护区、风景名胜保护区 否 7 生态红线保护区 否 8 历史文化保护区、文物保护单位 否 9 城市污水处理厂的集水范围 否 10 胶州湾保护范围 否，胶州湾沿岸陆域保护范围为陆域控制线(沿团岛路团岛路、团岛一路、四川路、冠县路、新疆路、胶济铁路、仙山西路、双元路…西至凤凰岛脚子石的连线)至胶州湾保护控制线的围合区域。 项目不属于胶州湾沿岸陆域保护范围。 11 入胶州湾河流两侧控制区范围 否，入胶州湾河流两侧控制区范围为墨水河18条等直接入湾的河流、昌乐路河等13条间接入湾的河流河道管理范围两侧500m。 项目不属于入湾河流两侧控制区范围。 2、环境质量现状 (1)环境空气质量现状 根据《2018年度青岛市环境质量状况公报》，2018年莱西市环境空气质量数据如下表。 表6 2018年度莱西区域大气现状数据统计结果 单位μg/m3(COmg/m3) 区域点位 监测 项目 年均浓度 浓度 浓度标准值 评价指数 莱西 SO2 12~14 60 0.23 NO2 27~40 40 <1 PM10 70~80 70 >1 PM2.5 35~44 35 >1 CO 1.6~1.8 4 0.45 O3 160~168 160 >1 注：CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时滑动平均第90百分位数。 从上表可以看出，项目区域2018年环境空气质量PM10、PM2.5年均浓度和O3日最大8小时滑动平均值均超标，项目所在区域属于不达标区。 作为空气质量未达标城市，青岛市人民政府已于2019年1月1日发布了《青岛市环境空气质量达标规划》(青政字[2019]3号)，以促进青岛市环境空气质量限期达标工作。根据规划，青岛市其空气质量达标规划指标见下表。 表7 青岛市空气质量达标规划目标 序号 环境质量指标 2017年现状值 2020年目标值 环境质量目标值 1 SO2年均浓度(μg/m3) 14 稳定达标 60 2 NO2年均浓度(μg/m3) 33 持续改善 40 3 PM2.5年均浓度(μg/m3) 37 35 35 4 PM10年均浓度(μg/m3) 76 70 70 5 O3日最大8小时平均浓度(μg/m3) 172 持续改善 160 6 CO24小时平均浓度(μg/m3) 1300 持续改善 4000 7 空气质量优良率 ( % ) 80.0 80.1 — 根据《青岛市环境空气质量达标规划》(青政字[2019]3号)，青岛市进一步优化能源结构，加快产业转型，在2020年底前实现空气质量6项主要污染物(二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧)全面达标。 2、声环境质量现状 根据山东省核工业二四八地质大队实验室厂界声环境质量监测数据（报告编号H20200507011），监测时间2020年5月6日，监测结果见表8。 表8 项目厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位 昼间 夜间 执行标准 1# 46 43 昼间60，夜间50 根据监测报告，项目附近声环境质量现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。 3、地下水环境质量现状 根据区域地下水功能，地下水参照执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)III类标准。 本次环评地下水环境质量现状监测数据引用《青岛皇冠五金有限公司年处理19977吨包装桶项目环境影响报告书》中刘家院西村地下水环境监测数据（位于本项目西南向约6.1km处），监测时间2018年3月19日。监测结果见表9。 表9 地下水环境现状评价一览表 监测项目 监测结果（mg/L，pH除外） Ⅲ类标准值 pH值（无量纲） 7.15 6.5~8.5 总硬度（以CaCO3计） 363.43 ≤450 溶解性总固体 561.9 ≤1000 氨氮 0.15 ≤0.5 硝酸盐氮（以N计） 16.62 ≤20 亚硝酸盐氮（以N计） <0.001 ≤1.00 硫酸盐 80.00 ≤250 铁 0.18 ≤0.3 根据监测结果可知，该地区地下水指标符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 5、主要环境问题 建设项目区域空气质量现状良好，区域内水环境、声环境、生态环境总体良好，不存在严重环境问题。

主要环境保护目标 项目选址于山东省青岛市莱西市经济开发区苏州路41号。项目主要环境控制目标：不因该项目的建设使周围水环境、大气环境和声环境的质量有所下降。 项目周边主要环境保护目标见表10。 表10 项目周围环境保护目标 序号 名称 性质 相对方位 距厂界距离(m) 保护级别 1 宏远桃园东方小区 居住 E 180 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 2 龙水社区 居住 SW 240 3 草泊村 居住 SE 550 4 水磨灌村 居住 SW 260 5 姜家庄村 居住 NE 970 6 潴河饮用水源区（李家泊子-李家疃桥） 饮用水源区 W 730

### 评价适用标准

| 环境质量标准 | 根据青岛市环境空气质量功能区划分规定，项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 2、潴河饮用水源区（李家泊子-李家疃桥）水质执行地表水III类区标准。 3、地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 4、项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)2类标准。 5、项目所在区域土壤环境质量执行《土壤环境质量 工业用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声：营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准(昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A))。 2、废气：厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改项目恶臭污染物厂界标准值。 3、固体废物：一般工业固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》(GB 18599-2001)及修改单要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求。 |
| 总量控制 指标 | / |

评价等级判定及评价范围

| 环境影响要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 芝麻、花生研磨过程不加热，仅产生少量车间异味。 | / |
| 地表水环境 | 项目无生产废水产生，生活污水经旱厕收集后外运作农肥，无废水排放，无须开展地表水环境影响评价，仅需简单分析。 | / |
| 地下水环境 | 项目为附录A行业类别为“N 轻工、104、调味品、发酵制品制造、其他（单纯分装除外）”，环评类别为报告表，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），其地下水环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”，无需开展地下水环境影响评价。 | / |
| 声环境 | 项目区域属于声环境功能2类区，声环境影响评价等级定为二级。 | 厂界外1m |
| 土壤 | 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，项目属于“Ⅳ类”建设项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 | / |
| 环境 风险 | 项目无风险型工艺，项目主要原辅材料不属于《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》附录B中重点关注的危险物质。项目Q＜1，故项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险事故对周围环境的影响在可接受范围内。 | / |

建设项目工程分析

| 主要原材料用量 | 名 称 | 年用量 | 有 毒 原 料 用 量 | 名 称 | 年用量 (吨/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 熟花生米 | 40.5吨 |  | 无 |  |
|  | 熟芝麻 | 20.5吨 |  |  |  |
| 生产工艺流程简要说明或简图： 营运期具体的污染环节分析如下： 1、工艺流程 生产工艺流程图见图1。 图1 项目生产工艺及产污环节流程图 工艺介绍： ①挑选 进厂熟花生米、熟芝麻在挑选带上，由人工进行挑选。 ②研磨 挑选后的物料通过传送带输送至上料流水线，通过传送装置向上提升至电动石磨机的上料口。启动机器开始研磨。 ③调味、罐装 研磨后的物料进行调味后，芝麻酱由出料口通过密闭管道输送至自动灌装机进行罐装。花生调味酱由出料口通过密闭管道输送至自动灌装机进行罐装。 ④包装 进行封口、打码等处理后，检验合格即可入库。 项目所用设备不能用水清洗，均使用花生油进行清洗。 主要污染工序： (1)废水：项目营运期废水主要为职工生活污水。 项目职工3人，项目年工作时间按100天，用水标准按50L/人•d计，则生活用水量为15t/a。生活污水按照用量的85%计，则生活污水产生量为12.8t/a。生活污水经旱厕收集后，定期清运堆肥。主要污染物浓度及产生量为：CODCr450mg/L、0.0058t/a，BOD5250mg/L、0.0032t/a，SS200mg/L、0.0026t/a，氨氮30mg/L、0.0004t/a。 (2)废气：项目废气主要为车间异味。 项目生产过程中会有芝麻、花生香味产生，以臭气浓度计。企业拟设机械排风和自然补风的通风装置，及时将产生的异味排至室外。采取以上措施后，厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改项目恶臭污染物厂界标准值要求。 (3)噪声：项目营运期噪声主要来自电动石磨机、罐装机等机械设备噪声，噪声源强一般在75~85dB(A)之间。 (4)固体废物：废包装材料、挑选下脚料、职工生活垃圾。 ①挑选下脚料约占原料用量的0.1%，即0.05t/a，为一般工业固废，由相关单位回收处理。 ②废包装材料 根据同类型项目统计，废包装材料产生量约0.5t/a，由相关单位回收处理。 ③项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目员工3人，年工作100天，则生活垃圾产生量为0.15t/a。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目为租赁现有闲置厂房进行建设，主要进行设备等安装及调试，无土建施工，施工量不大，通过加强施工管理，对周围环境影响较小，本次不再对其施工期做影响分析。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 (1)地表水影响分析 项目不产生生产废水，项目废水为职工生活污水。职工生活污水产生量约为12.8t/a，生活污水经旱厕收集后外运堆肥，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，无须开展地表水环境影响评价，仅需简单分析。 旱厕应采取防渗措施，防止对地下水及土壤造成污染影响，项目对周边地表水环境影响较小。 (2)地下水影响分析 项目为附录A行业类别为“N 轻工、104、调味品、发酵制品制造、其他（单纯分装除外）”，环评类别为报告表，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），其地下水环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”，无需开展地下水环境影响评价。 项目废水不直接和地表水联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化。 建设单位在采取有效措施后，项目运营期对地下水影响较小。 2、废气环境影响分析 芝麻、花生研磨过程不加热，仅产生少量车间异味。企业拟设机械排风和自然补风的通风装置，及时将产生的异味排至室外。采取以上措施后，厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改项目恶臭污染物厂界标准值要求，不再做定量分析。 3、噪声环境影响分析 项目营运期噪声主要来自电动石磨机、罐装机等设备噪声，噪声源强在75~85dB(A)之间。 生产设备均放置在车间内，为了降低噪声对环境的影响，企业拟采取如下降噪措施： ①采用先进的生产工艺及先进的低噪音设备； ②噪声源强较大的设备安装消声器和减振垫，可以降低设备噪声； ③将生产设备安装在车间内，并合理布局，门窗保持良好密闭性，正常情况下隔声量可达20dB(A)； 项目主要噪声源及与各厂界预测点距离见表11。 表11 项目主要噪声与最近厂界的距离列表 污染源 数量 源强dB(A) 治理措施 距厂界的距离(m) 东 南 西 北 电动石磨机 8台 85 基础减振，低噪声设备，隔声量大于20dB(A) 20 25 20 10 罐装机 1台 75 20 25 20 10 根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》，对项目所有的室内噪声源进行预测，分析项目噪声源对厂界的影响。 ①噪声户外传播声级衰减计算方法 式中：——距声源处的声级(dB)； ——参考位置处的声级(dB)； ——声级几何发散引起的声级衰减量(dB)； ——遮挡物引起的声级衰减量(dB)； ——空气吸收引起的声级衰减量(dB)； ——附加声级衰减量(dB)。 ②室外声源在预测点产生的等效声级 式中： —— 项目声源在预测点的等效升级贡献值，dB； —— i声源在预测点产生的A声级，dB； T —— 预测计算的时间段，s； —— i声源在T时间段内的运行时间，s。 具体预测结果如表12所示。 表12 厂界噪声预测结果一览表 dB(A) 预测点 预测值 昼间dB(A) 标准值 超标值 东厂界 55 60 0 南厂界 48 60 0 西厂界 55 60 0 北厂界 58 60 0 由表22可知，项目各厂界处噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准要求。 4、固体废物环境影响分析 项目营运期固废主要是生产过程产生的废包装材料、挑选下脚料、职工生活垃圾。 （1）一般固废 项目一般固体废物产生情况见表13。 表13 项目一般固体废物产生情况一览表 固废名称 属性 产生工序 形态 产生量（t/a） 拟采取的处置方式 挑选下脚料 一般工业固废 机加工 固态 0.05 由相关单位回收利用 废包装材料 包装 固态 0.5 由相关单位回收利用 项目于生产车间西北侧设置1处一般固废暂存室，建筑面积约5m2，容积约10m3。项目一般固废产生量0.55t/a，均集中收集后分类分区存放于暂存室，该暂存室可以满足贮存需要，同时该固废暂存室满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及控制标准修改单要求。 （2）生活垃圾 项目生活垃圾产生量为0.15t/a，均统一存放于带盖的垃圾箱内，定期外运至城市垃圾场处理。 因此，项目产生的固废均得到了有效处置，不会对周围环境造成影响。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境 (试行)》(HJ 964-2018)，项目属于Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 6、风险评价 环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本次风险评估按照《建设项目风险评价技术导则》(HJ169-2018)的要求进行评价。 (1)风险等级确定 ①环境敏感点调查：项目大气环境属于E3低度敏感区；地表水环境属于E3低度敏感区；地下水环境属于E3低度敏感区； ②物质危险性分析，项目生产中使用原辅料为熟芝麻、熟花生米。对照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，均不属于危险化学品，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，项目环境风险潜势为Ⅰ。 综上，风险评价等级为简单分析。 (2)风险识别 评估项目生产过程中可能发生的环境风险事故主要为生产车间发生火灾，烟气造成的二次污染。 (3)环境风险防范措施 1)火灾风险防范措施 ①选址、总图布置和建筑安全防范措施 项目所在区域道路、供电、排水等基础设施完备。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，生产车间及建筑物按规定等级设计，项目厂区与周围干道和邻近企业(以辅助设施或环型通道隔开)保持一定安全防护距离；主要建筑物设计为一、二级耐火建筑，有良好的通风，周围严禁烟火，建筑物间距符合防火规范；合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理，厂区总平面布局符合事故防范要求，根据生产工艺和项目特点配备相应的消防设施和应急救援设施，设置消防通道；合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置环形消防道，以满足工艺流程、运输、检修及生产管理的要求。 在安全生产上坚持"安全第一、预防为主"的方针，把工作重点放在预防上。在事故救援上实行"企业自救为主、社会救援为辅"的原则。根据现场调查及企业提供资料，企业现有2#生产车间均已按照相关要求执行了相关风险防范措施。 ②安全防护措施 考虑到消防的需求，车间与厂界外道路保持足够的安全间距，使其符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)中的规范要求。 项目应严格按照国家有关规范标准的要求进行监控和管理，认真落实本次环评提出的对策措施，在采取以上风险防范措施之后，环境风险事故对周围环境的影响可以接受。 7、环境管理与监测计划 ①环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 ②环境监测 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 为及时掌握污染源变化情况，为环境管理提供基础数据，企业应定期委托专业监测机构对污染源进行监测，项目环境监测内容见表14。 表14 项目环境监测内容一览表 监测内容 产污环节 监测点位 监测项目 监测频次 废气 研磨、罐装 厂界 臭气浓度 每年一次 噪声 生产过程设备噪声 厂界 厂界噪声 每季度一次 8、排污许可管理规定 根据《排污许可管理办法(试行)》(环境保护部令第48号)第三条规定：纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者(以下简称排污单位)应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，项目属于"八、农副食品加工业13 "、"16其他农副食品加工 139 "、"其他"，执行登记管理。 实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前填报排污登记表。 9、"三同时"验收及环保投资 项目三同时验收一览表见表15。 表15 项目环保设施竣工"三同时"验收一览表 项目 污染源 治理措施 验收标准/要求 废气 研磨 芝麻、花生研磨过程不加热，仅产生少量车间异味，于车间内无组织排放 厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改项目恶臭污染物厂界标准值 废水 生活污水 生活污水经旱厕收集后，定期清运堆肥处理后达标排放 旱厕建设情况 噪声 设备运行噪声 选用低噪声设备，采取减振、隔声措施。 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求 固体废物 废包装材料、挑选下脚料等一般工业固废 经收集后外售给相关单位综合利用 分类收集，合理处置 生活垃圾 由环卫部门统一收集后处理处置 项目环保投资主要用于废气、噪声、固废等污染治理及厂区绿化。项目总投资60万元，其中环保投资5万元，约占总投资的10%。 表16 项目环保投资一览表 序号 项目 环保措施 预计投资(万元) 1 废水 旱厕 1 2 废气 排风装置 2 3 噪声治理 设备采取隔声、减振等措施 1 4 固废治理 一般固废收集处置，生活垃圾收集桶等 1 5 合计 / 5 11、污染物排放清单和管理措施一览表 项目污染物排放清单和管理措施一览表详见表17。

表17  项目污染物排放清单及管理要求一览表

| 项目 | 污染工序 | 污染因子 | 环保措施 | 排放浓度 | 执行标准 | 排放量 (t/a) | 排污口 | 环境监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 研磨 | 臭气浓度 | 芝麻、花生研磨过程不加热，仅产生少量车间异味，于车间内无组织排放 | / | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改项目恶臭污染物厂界标准值 | / | 厂界 | 1次/年 |
| 废水 | 生活污水 | COD | 生活污水经旱厕收集后，定期清运堆肥处理后达标排放 | 0 | / | 0 | / | / |
|  |  | BOD5 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | SS |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 固废 | 生产 | 废包装材料、挑选下脚料 | 经收集后外售给相关单位综合利用 | / | 一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求 | 0 | 不外排 | 台账管理 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 | / | / | 0 |  | / |
| 噪声 | 设备运行噪声 | Leq | 基础减振、隔声 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | / | / | 每季度年1次 |
| 环境风险 | 无重大环境风险源 |
| 环境监测 | 详见报告表汇中表14 |
| 信息公开 | 信息公开内容：项目名称、组成、建设内容、建设进度、主要污染物及处理措施、对周围环境的影响等 |

### 污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 15t/a | 排放去向 | 直 接 | 旱厕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生活污水 | 0 |  |  |  |
|  | 生产废水 | 0 |  | 最 终 | 堆肥 |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量(吨/年) | 排放量(吨/年) |
|  | 生活污水 | CODCr BOD5 SS NH3-N | 0.0058 0.0032 0.0026 0.0004 | 0 0 0 0 |
| 废 气 | 工艺过程废气排放量(标.立方米/年) | / | 排气筒高度(米) | / |
|  | 产生污染的工艺装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量(吨/年) | 排放量(吨/年) |
|  | 研磨 | 臭气浓度 | / | / |
| 废渣 | 主要的污染物 | 排放去向 |
|  | 名 称 | 产生量(吨/年) | 排放量(吨/年) |  |
|  | 废包装材料 | 0.5 | 0 | 外售综合利用 |
|  | 挑选下脚料 | 0.05 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 0.15 | 0 | 环卫部门定期清运 |
| 噪声 | 产生噪声的设备名称 | 等效声级dB(A) |
|  | 项目营运期噪声主要来自电动石磨机、罐装机等设备噪声 | 75~85dB(A) |
| 其他 | 无 |

### 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 (编 号) | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 研磨 | 臭气浓度 | 芝麻、花生研磨过程不加热，仅产生少量车间异味，于车间内无组织排放 | 对大气污染较小 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr BOD5 SS NH3-N | 生活污水经旱厕收集后，定期清运堆肥处理后排放 | 对周围水环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 一般工业固废 | 废包装材料、挑选下脚料 | 外售综合利用 | 固废均得到有效处置，对周围环境影响较小 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 项目营运期噪声主要来自电动石磨机、罐装机等设备噪声，项目运营后高噪声设备均布置在生产车间内部，设备经墙体隔声，距离衰减后，项目各厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求。 |
| 其 他 | 无 |

### 污染物增减情况表

| 污染物名称 | 原有排放量(1) | 新建部分产生量(2) | 新建部分削减量(3) | 以新带老削减量(4) | 排放增减量(5) | 排放总量(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 0.00125 | 0.00125 |  | 0 | 0 |
| CODCr |  | 0.0058 | 0.0058 |  | 0 | 0 |
| BOD5 |  | 0.0032 | 0.0032 |  | 0 | 0 |
| SS |  | 0.0026 | 0.0026 |  | 0 | 0 |
| 氨氮 |  | 0.0004 | 0.0004 |  | 0 | 0 |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |
| 固废 | 0 | 0.000055 | 0.000055 | 0 | +0 | 0 |
| 生活垃圾 | 0 | 0.0000015 | 0.0000015 | 0 | +0 | 0 |

注：1、单位：废气量  万标米3/年；废水、固体废物  万吨/年；一类污染物  千克/年；其他吨/年。

2、"污染物名称"一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

3、逻辑关系：(5)=(2)-(3)-(4)；(6)=(2)-(3)+(1)-(4)。

4、(5)≥0时，取正值；(5)≤0时，取负值。

### 生态影响分析

主要生态影响(不够可另附页) 项目营运过程中，产生的污染物均得到了妥善处理，项目对厂区进行一定程度的绿化，降低项目建设对生态环境的影响。 从项目总体来看，项目对评价区域周围生态环境的影响在环境可接受范围内，不足以导致区域生态环境现状的改变。

生态保护措施及预期效果： 项目使用已建成生产车间进行项目生产，施工期对环境影响较小。根据规划厂区内部进行绿化，使项目对周围的生态环境影响降到最低，有助于保持该地区生态环境的连续性。

### 结论与建议

一、结论 青岛星峰园食品有限公司位于山东省青岛市莱西市经济开发区苏州路41号。公司拟投资60万元建设“调味品生产项目”。项目拟租赁青岛宝丽园食品有限公司的闲置厂房进行建设，将熟芝麻研磨后罐装，制得成品芝麻酱，将熟花生研磨后，添加少量调味料，制得花生调味酱。设计产能为年产芝麻酱12.5吨、年产花生调味酱37.5吨。 (一)项目周围环境质量现状评价结论 (1)环境空气：根据《2018年度青岛市环境质量报告书》，2018年莱西市PM10、PM2.5年平均浓度及O3日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)年均值二级标准，SO2、NO2年均浓度和CO日均值第95百分位数浓度达到二级标准。 (2)声环境：该项目所在地声环境现状总体较好，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 (3)地下水环境：项目所在区域地下水水质指标符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。 (二)产业政策及规划符合性结论 项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中"鼓励类"淘汰类"和"限制类"项目，属于允许建设项目，项目符合国家产业政策。 项目已取得土地使用权出让证书（西国用（2011）第G0116号），用地性质为工业用地。根据《青岛市人民政府关于印发青岛市饮用水水源保护区划的通知》(青政发〔2014〕30号)和《青岛市人民政府办公厅关于调整青岛市水功能区划的通知》(青政办发[2017]8号)，项目不位于饮用水源保护区范围内。根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020)》，项目用地不属于生态保护红线区。项目选址符合莱西市土地利用总体规划。 环境环境影响结论 (1)水环境影响分析 生活污水经旱厕收集后，定期清运堆肥。项目废水对周围水环境影响较小。 (2)废气环境影响分析 芝麻、花生研磨过程不加热，仅产生少量车间异味，于车间内无组织排放。厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改项目恶臭污染物厂界标准值。 综上，项目对大气污染较小。 (3)声环境影响分析 项目营运期噪声主要来自电动石磨机、罐装机等设备噪声，项目运营后高噪声设备均布置在生产车间内部，设备经墙体隔声，距离衰减后，项目各厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)2类标准要求。 项目运行产生的噪声对项目周围声环境影响较小。 固体废物环境影响分析 废包装材料、挑选下脚料，由相关单位回收处置。生活垃圾统一存放于带盖的垃圾箱内，定期外运至城市垃圾场处理。 项目产生的固体废弃物均得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 (5)环境风险影响分析 项目使用的原辅料均不属于危险化学品，均不构成重大危险源。企业通过风险管理及减缓风险措施，严格按照国家有关规范标准的要求对各环节进行严格监控和管理，认真落实本次环评提出的安全对策措施，制定环境风险应急预案。在采取以上风险防范措施以及强化、完善应急预案之后，周围环境对项目的风险影响在可接受范围之内。 二、建议 为减轻项目建设对周围环境的影响，严格规范各工序作业，制定严格的生产安全。建议企业采取如下措施： 1、切实落实本报告提出的各项污染防治措施； 2、应重视建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。 综上所述，项目符合国家产业政策，选址符合规划，在确保各项污染防治措施及建议落实到位的情况下，项目运营后生产废水和生活污水得到有效处置，厂界噪声达标，废气排放达标，固体废物处理去向明确，项目对周围环境影响较小。因此，从环境效益、经济效益与社会效益三统一的角度出发，该项目的建设是可行的。