生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  ：山东高速西海岸智慧物流产业园项目

建 设 单 位  ：山东高速青岛物流发展有限公司

建 设 地 点  ：青岛市西海岸新区

验 收   单  位  ：青岛林恒水利工程设计有限公司

2021年1月20日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 山东高速西海岸智慧物流产业园项目 | 行业类别 | 其他类工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 山东高速青岛物流发展有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 青岛市黄岛区行政审批服务局 青黄审农字【2020】第198号 2020年5月27日 |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |
| 项目建设起止时间 | 2017年5月至2020年1月 |
| 水土保持方案编制单位 | 青岛林恒水利工程设计有限公司 |
| 主体设计单位 | 中交第三航务勘察设计研究院有限公司 |
| 水土保持监测单位 | 青岛林恒水利工程设计有限公司 |
| 施工单位 | 山东省路桥集团有限公司 |
| 主体监理单位（含水土保持设施监理） | 青岛建通浩源集团有限公司 |
| 水土保持设施验收 单位 | 青岛林恒水利工程设计有限公司 |

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》，山东高速青岛物流发展有限公司于2021年1月20日主持召开了山东高速西海岸智慧物流产业园项目水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持方案编制、施工、监理、验收报告编制等单位的代表，会议成立了验收组（名单附后）。 与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持方案编制、监理、施工、验收报告编制等单位的汇报，经质询、讨论，形成了山东高速西海岸智慧物流产业园项目水土保持设施验收意见。 （一）项目概况 项目占地面积26.57hm2，全部为永久占地。占地类型为建设用地，规划总建筑面积194538m2。建设内容主要包括：物流仓库、集装箱堆场、停车场、加油加气站、汽车修理厂、甩挂作业场综合配套服务措施等。建筑密度35.9%，绿地率8%，容积率0.996。 （二）水土保持方案批复情况 2020年5月27日，青岛市黄岛区行政审批服务局以青黄审农字【2020】第198号文对本项目水土保持方案进行了批复。 水土保持监测情况 本项目由青岛林恒水利工程设计有限公司进行实施工程的水土流失动态监测。分析总结出监测结果如下：水土流失总治理度为98%，土壤流失控制比为1.0，渣土防护率为99%，表土保护率为100%，林草植被恢复率为100%，林草覆盖率为8%。六项指标在本项目各项水土保持设施实施后，除林草覆盖率外均能达到GB/ T50434-2018中一级标准的要求。（根据《山东省建设用地控制标准》2018-39号文，工厂类项目绿地率应小于15%，本项目林草覆盖率为8%，符合行业规定，从水土保持角度分析，绿化措施实施后，绿化美化环境，抑制扬尘，截留降雨，减少地表径流造成的水土保持，符合水土保持要求）。 （四）验收报告编制情况和主要结论 建设单位委托青岛林恒水利工程设计有限公司进行水土保持设施验收工作，根据建设单位自查情况，结合现场核查、质量检验，各项措施基本布设到位，质量合格，本工程水土保持设施完成情况达到批复的水土保持方案的要求。 （五）验收结论 综上所述，验收组认为：该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，基本完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （六）后续管护要求 1、建设单位应加强资料整理、归档； 2、建设单位应进一步加强水土保持设施管护，提高植被成活率，对重点排水设施加强巡查和维护。

# 三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 徐仑 | 山东高速青岛物流发展有限公司 | 项目负责人 |  | 建设单位 |
|  | 李浩 | 青岛林恒水利工程设计有限公司 | 项目负责人 |  | 水土保持验收单位 |
|  | 朱冯源 | 中交第三航务勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 |  | 主体设计单位 |
|  | 曲晓峰 | 青岛林恒水利工程设计有限公司 | 助理工程师 |  | 监测单位 |
|  | 安仲文 | 青岛建通浩源集团有限公司 | 监理总监 |  | 主体监理单位（含水土保持设施监理） |
|  | 王舜 | 青岛林恒水利工程设计有限公司 | 项目负责人 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 邢永峰 | 山东省路桥集团有限公司 | 项目经理 |  | 施工单位 |