青岛泰泓轨道装备有限公司新材料项目

水土保持监测实施方案

| 建设单位： | 青岛泰泓轨道装备有限公司 |
| --- | --- |
| 监测单位： | 青岛兴阳水利勘测设计有限公司 |

二〇二一年五月

目 录

1建设项目及项目区概况	- 1 -

1.1 项目概况	- 1 -

1.2 项目区概况	- 5 -

1.3 水土流失防治布局	- 8 -

1.4 监测准备期现场调查评价	- 11 -

2  水土保持监测布局	- 13 -

2.1 监测目标和任务	- 13 -

2.2监测范围和分区	- 15 -

2.3监测重点和布局	- 15 -

2.4监测时段和工作进度	- 17 -

3 监测内容和方法	- 20 -

3.1 施工准备期	- 20 -

3.2 工程建设期	- 21 -

4 预期成果及形式	- 27 -

4.1 监测记录表	- 27 -

4.2 水土保持监测报告	- 27 -

4.3 遥感影像资料	- 28 -

4.4 附件	- 28 -

5 监测工作组织与质量保证	- 29 -

5.1 监测项目部及人员组成	- 29 -

5.2监测质量控制体系	- 29 -

# 1建设项目及项目区概况

## 项目概况

### 1.1.1 基本情况

项目名称：青岛泰泓轨道装备有限公司新材料项目

建设单位：青岛泰泓轨道装备有限公司

建设地点：青岛市城阳区棘洪滩街道宏顺路以北、新材料三路以西

项目占地：本项目总占地面积5.31hm2，全部为永久占地

建设性质：建设生产类项目

主要建设内容及规模：主要建设内容包括1#综合车间、2#生活楼、3#、4#车间、5#附属车间，同时配套完善门卫、配电室、泵房、地下消防水池、停车场等公用、消防、安全、环保等相关辅助附属设施，并对场地进行硬化，建设道路、排水、绿化等配套设施。项目总建筑面积77928.30m2，其中1#综合车间建筑面积10758.6m2，2#生活楼建筑面积6949m2，3#车间建筑面积34368.2m2（计容面积 57452.2m2），4#车间建筑面积17776.5m2（计容面积31198.5m2），5#附属车间建筑面积151m2其他附属建筑设施均位于厂房内部。项目区布设停车位390个(包含地上240个、150个)。项目容积率2.01，建筑密度57.62%，绿地率约14.34%。

项目区土石方平衡及调运情况：经现场调查及和建设单位沟通，项目土方挖方总量为 5.55万m3，填方方总量为5.55万m3，土方全部用于项目区抬高回填，无余方。

建设工期：本项目已于2020年1月开工建设，于2021年5月完工，项目建设期为17个月。

项目投资：项目总投资8亿元。其中固定资产投资7.3亿元，流动资金0.7亿元。项目建设资金由投资方自筹资金解决。

工程基本组成及工程特性情况详见表1-1

表1-1 工程特性一览表

| 一、项目的基本情况 |
| --- |
| 1 | 项目名称 | 青岛泰泓轨道装备有限公司新材料项目 |
| 2 | 建设地点 | 青岛市城阳区棘洪滩街道宏顺路以北、新材料三路以西 |
| 3 | 工程等级 | 中型 | 工程性质 | 新建 |
| 4 | 建设单位 | 青岛泰泓轨道装备有限公司 |
| 5 | 建设规模 | 本项目总占地面积5.31hm2，全部为永久占地 |
| 6 | 总投资 | 8亿元 |
| 7 | 土建投资 | 3亿元 |
| 8 | 建设期 | 2020年1月-2021年5月（总工期17个月） |
| 二、项目组成及占地 |
| 项目组成 | 占地面积（hm2） | 占地类型 | 占地性质 |
| 建筑物工程区 | 3.06 | 建设用地 | 永久占地 |
| 道路广场区 | 1.45 |  |  |
| 景观绿化区 | 0.80 |  |  |
| 合计 | 5.31 |  |  |

### 1.1.2水土保持工程特性

（1）水土流失防治责任范围

根据“谁开发，谁保护，谁造成水土流失谁治理”的原则，凡在生产过程中造成水土流失的，都必须采取防治措施，项目防治责任范围为5.31hm2。

（2）水土流失防治目标

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）中表4.0.2-3 北方土石山区水土流失防治指标值相关要求，水土流失治理度、渣土防护率、表土防护率、林草植被恢复率按照二级防治标准取值。青岛市土壤流失以轻度为主，土壤流失控制比根据标准中规定的“以轻度侵蚀为主的区域应大于或等于1”进行修正，确定为1.0。

综上，本项目水土流失防治指标值为，水土流失治理度 92%、土壤流失控制比 1.0、渣土防护率 95%、表土保护率92%、林草植被恢复率95%、林草覆盖率22%。

（3）水土保持防治措施总体布局

本方案是以主体工程的建设内容为主要设计依据，主体工程中部分措施既为主体工程安全、功能及美化所需，又具有水土保持功能，本方案予以积极地采纳，并且针对各防治分区的具体情况，新增设计水土保持措施，本着工程措施、植物措施和临时措施相结合的原则，形成综合防治措施体系。水土保持措施如下：

1）建筑物工程区

工程措施：剥离表土1.60hm2，剥离量0.32万m3（主体已有）；

临时措施：临时覆盖防尘网1000m2（主体已有）；布设临时排水沟 1000m （主体已有）；临时沉沙池1座（新增措施）。

2019年11月对项目占地表土剥离、布置临时覆盖措施以及基坑排水措施。

2）道路广场区

工程措施：剥离表土 0.72hm2，剥离量0.14万m3（主体已有）；新建DN300 混凝土管1000m（主体已有）；植草砖 4320m2（主体已有）；

植物措施：植草砖穴播植草面积 4320m2（主体已有）；

临时措施：临时覆盖防尘网 1000m2（主体已有）；布设排水沟 1000m（主体已有）、临时沉沙池2座（新增措施），建设临时洗车槽1处（主体已有）。

2019年11月表土剥离、临时覆盖措施、布置临时排水沟和沉砂池，2020年12月-2021 年9月布设植草砖措施。

3）景观绿化区

工程措施：剥离表土0.80hm2，剥离量0.16万m3（主体已有）；表土回覆0.62万m3（主体已有）；全面整地 0.80hm2（主体已有），下凹式绿地 0.04hm2（新增措施），集雨池1座（新增措施）。

植物措施：植物绿化 0.80hm2（主体已有）。

临时措施：临时防尘网覆盖 3000m2（主体已有），需草袋装土、草袋装土拆除共20m3（新增措施）。

2019年11 月对项目占地表土剥离，2020年1月进行布置临时堆土防护措施。 2021 年 1月表土回覆并土地整治，随后布置植物绿化措施。

### 1.1.3水土保持投资

本项目水土保持总投资436.49万元，其中工程措施费122.25万元，植物措施费240.17 万元，临时措施费6.86 万元，水土保持独立费用36.49万元，基本预备费24.35万元。水土保持补偿费6.37万元。

## 项目区概况

### 1.2.1项目区自然概况

1.地形地貌

棘洪滩境域地处滨海沿岸的海退地带，地势西南高，东北低，自西南向东北倾斜，自然坡度南北10‰、东西8‰，摩天岭等为岭埠，局部低洼，中、西、北部为平原洼地，东南部系半丘陵、半洼滩涂及盐区，最高海拔20米左右。

棘洪滩境内属冲洪地貌类型，为即墨市西南部墨水河、洪江河、桃源河下游冲积而成，地貌低平，是重要的粮食产地。20世纪70年代后，随着南万盐场改滩、山东省引黄济青工程棘洪滩水库建设、镇村建设、道路交通建设、招商引资各类企业的建设、工业园区基础设施建设、青岛高新技术开发区盐田回填开发、桃源河流域开发等，使地貌发生了很大变化，原地貌有了较大改观。境内的冲洪地貌中，存在着倾斜平地、沿河平地、滨海滩地三个不同的微地貌单元。

项目所处的地层主要由第四系填土、冲洪积形成的粉质黏土和风化基岩组成，地质条件良好。项目地形起伏较大，呈东高西低状，地貌类型为剥蚀堆积缓坡。

本项目建设地点位于本项目位于青岛市城阳区棘洪滩街道宏顺路以北、新材料三路以西，项目区周边基础配套设施齐全，交通便利。

2.区域地质

棘洪滩境域属华北地台鲁东地盾的一部分，地处即墨-牟平断块带南端之东侧，胶莱盆地东南边缘。构造体系隶属于新华夏系第二隆起带的构造部位，前震旦纪吕梁运动时期，剧烈的地质构造运动，形成由变质岩构成的复背斜褶皱。此后，从古生代直至中生代侏罗纪这一漫长的地质历史时期，地壳缓慢上升，古老的变质岩裸露地表，长期经受风化剥蚀。中生代受燕山运动的影响，在古老的变质岩中形成以北东走向为主的断裂构造。距今约 0.8~1.29 亿年的燕山运动后期，即白垩纪，岩浆活动广泛，形成大量的火山喷发熔岩及碎屑岩沉积盖层。这些火山喷发熔岩，经长期风化剥蚀被夷为波状平原。新生代第四纪，在墨水河、洪江河、桃源河等河流下游形成松散地层的沉积，构成小冲积平原。历经地史演化及沧桑变迁，形成棘洪滩域内的地质轮廓。

根据外业钻探结果，结合区域地质资料分析，场地位于Ⅲ1 胶莱坳陷坡状平原地带。场区上部除分布有较薄的杂填土外，内未见断层、褶皱、断裂等大型地质构造。下部白垩纪泥岩岩体受构造和长期地质营力作用，局部节理裂隙较发育，造成一定厚度的风化带，和岩基完整程度上的差异及不均匀的“岩石地基”，其发育由上到下逐渐减弱，但规模不大，延伸小，越往下岩石的连续性和完整性越好，对场地的稳定性影响不大。

根据地表调查和钻探揭露，场地地层主要有第四系全新统填土层、粉质黏土层及白垩系王氏群泥岩组成。本报告使用的地层采用青岛市建委推广的《青岛市第四系层序划分》标准地层层序编号。自上而下对建筑范围内岩土层的类型、深

度、分布、工程特性分述如下：

①素填土（Q4ml）：褐色，褐黄色，松散，稍湿，以黏性土为主，局部含有大量的植物根系，含有少量的沙砾，回填年限小于30年，属于高压缩性土，均匀性差、变异性大，不具有湿陷性。

该层在勘探场区内均有揭露，揭露层厚 0.40～1.00m，层底标高 5.49～6.45m，层底埋深 0.40～1.00m。

⑪粉质黏土（Q4al+pl）：褐色，褐黄色，稍湿，可塑，含有少量的姜结石，底部含有大量的姜结石，无摇震反应，压缩性中等，均匀性较好。该层在勘探场区内均有揭露，揭露层厚 0.40～1.60m，层底标高 3.97～5.60m，层底埋深 1.10～2.50m。

⑮全风化泥岩（K1）：紫红色、灰白色，泥质胶结，薄层状构造，以粘土矿物为主，局部与砂质泥岩互层产出，干钻易钻，遇水极易软化，为散体状结构岩体。岩石完整程度为极破碎，岩石坚硬程度等级为极软岩，岩体基本质量等级V级。 遇水具有可软化性、无崩解性，开挖后易进一步风化，低压缩性。

该层在勘探场区内均有揭露，揭露层厚 0.60～3.70m，层底标高 1.50～4.29m，层底埋深 2.00～5.00m。

⑯强风化泥岩（K1）：紫红色，泥质结构，薄层状构造。原岩结构大部分破坏，矿物成分显著变化，风化裂隙很发育。主要由黏土矿物（如水云母、高岭石、蒙脱石等）组成，其次为碎屑矿物（长石、云母等）组成，干钻可钻进，岩芯用手可掰碎。岩体完整程度属极破碎，岩石坚硬程度为极软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ级。该岩层遇水具有可软化性、崩解性，开挖后易进一步风化，低压缩性。

该层在勘探场区内均有揭露，但未揭穿，揭露层平均厚 5.71m。

3.气象

棘洪滩境域地处胶州湾北岸，属北温带季风型大陆性气候。因受海洋季风和海潮的影响，空气湿润，温度适中，雨水丰富，四季变化及季风进退较为明显，四季分明，夏季及早秋时有台风影响，晚秋至春，虽有西北寒流入侵但较少。春季多为南风或东南风，气温回升缓慢，时有大风、大雾天出现，多春旱；夏季空气湿润，气温高而不燥，降雨较集中，灾害性天气较多；秋季天高气爽，气温下降缓慢，雨量减少，常受旱涝威胁;冬季雨雪稀少，易干旱，气温下降迟缓，多西北风，无严寒。气候总的表现为春寒、夏凉、秋温、冬暖，具有昼夜温差小、无霜期长和湿度大等海洋性气候特点。容许土壤流失量 200t/km2•a。

4.水文

棘洪滩域内河流均为季风区雨源型，河流水系的发育与分布，明显受地形、地貌的影响。有内河羊毛沟和桃源河、洪江河及墨水河3条外河。内河的特点是源短、流急，属潮汐性河流，直流入海；外河均来源于即墨市，其特点是地势比较低，河床短浅，汛期水流湍急，排水不畅，由于胶州湾海水顶托，河堤易决口，泛滥成灾。

根据《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001，2009 年版）附录 G.0.1 环境类型分类表判定：本场地环境类型为Ⅱ类。

工程场地位内无地表水系，大气降水多以地表迳流的形式流入市政排水管网中，部分垂直入渗补给地下水。

5.土壤植被

棘洪滩域内土地主要土壤为成土母质来源，是中生代侏罗纪末期，受燕山运动影响，沉积大量碎屑岩类，其母质有现代残积物、洪积冲积物、海、河沉积物 5大类。种类有棕壤土类、沙姜黑土类、潮土土类和盐土 4个土类，其下分 8个亚类、13 个土属、29 个土种。

棘洪滩境域地处北温带，南濒胶州湾，气候温和湿润，植被划分属暖温带落叶阔叶林地带。境内已没有大面积的自然土壤，亦无原生自然植被，残存的自然植被多为草本植物。

旱生植被残丘岭地、荒坡沟壑干旱缺水，生长着荆棘、酸枣、葛拉蔓、野大豆、黄背草、野菊、苍耳、芨芨、苗皂角、猫儿眼、苦菜、掐不齐、荫柳、蒿子、艾蒿、山草等。湿生植被墨水河、洪江河、桃源河等河流两岸的平原地带，生长着三棱草、白茅、水草、爬蔓草、野麦莛、蹲倒驴、灰菜、荠菜、芦苇、野蒜、野韭菜、半夏、蒲草、萋萋菜、曲曲芽、扁朱芽等。

广适性植被茅草、蒲公英、青蒿、蒺藜、菟丝子、车前子、节骨草、马齿苋等。盐碱植被墨水河、洪江河、桃源河下游入海处和羊毛沟流域以及沿海一带，生长着碱蒿、碱茅、碱蓬、柽柳、绊马草、猪毛菜、芦苇等。野生植物有狗尾草、芦苇、茅草、香草、牛鞭草、鸡眼草(掐不齐)、芨芨草、碱草、爬蔓青、野麦子、稗子、水穇、麦蒿、艾蒿、苦菜、曲曲芽、苜蓿、扁朱芽、荠菜、灰菜、地肤子(扫帚菜)、猪毛菜(刺蓬)、肤子苗、海蓬菜、蒲草、水红等。植物药材地肤子、马齿苋、酸枣、柴胡、野菊花、鸡冠花、金银花、荠菜、蒲公英、沙参、车前子、栝蒌、兔丝子、半夏、苍耳、槐米、蓖麻、蒺藜、防风、香艾、芦苇根、无花果、枸杞、茅草根、香草、节骨草、臭蒲、花椒、蒜草、爬山虎、海带、芭蒌棵、米口袋、桔梗、野茶等。

## 水土流失防治布局

### 1.3.1 水土流失防治责任范围

根据确定的分区原则，将整个水土流失防治责任分区依据项目组成及工程扰动形式进 行划分。本项目水土流失防治分区依据项目组成划分为建筑物工程区、道路广场区、景观绿化区3个一级分区。具体分区详见表1-2。

表1-2青岛泰泓轨道装备有限公司新材料项目水土流失防治责任范围表	  单位：hm2

| 防治分区 | 防治面积（hm2） | 主要建设内容 | 主要扰动方式 | 形成水土流失因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物工程区 | 3.06 | 厂房建筑物建设 | 基础开挖、回填、占压等 | 破坏植被、扰动地表 |
| 道路广场区 | 1.45 | 道路建设、雨水排水管 | 管沟开挖、回填等 | 破坏植被、扰动地表 等 |
| 景观绿化区 | 0.80 | 绿化、行道树等 | 土地整治、开挖、回 填 | 破坏植被、扰动地表 等 |
| 合计 | 5.31 |  |  |  |

### 1.3.2 水土保持措施布局

本工程水土流失防治措施体系由工程措施、植物措施和临时措施组成，详见图1-1。

图1-1 青岛泰泓轨道装备有限公司新材料项目水土保持措施体系图

### 1.3.3水土流失防治目标及实施进度安排

- 防治目标

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）中表 4.0.2-3 北方土石山区水土流失防治指标值相关要求，水土流失治理度、渣土防护率、表土防护率、林草植被恢复率按照二级防治标准取值。青岛市土壤流失以轻度为主，土壤流失控制比根据标准中规定的“以轻度侵蚀为主的区域应大于或等于 1”进行修正，确定为 1.0。

综上，本项目水土流失防治指标值为，水土流失治理度92%、土壤流失控制比1.0、渣土防护率95%、表土保护率92%、林草植被恢复率95%、林草覆盖率22%。

本项目水土流失防治目标修正情况见下表1-3。

表1-3   青岛泰泓轨道装备有限公司新材料项目水土流失防治目标表

| 防治目标 | 防治标准（二级） | 修正指标 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计水平年 | 地貌 | 气候区 | 土壤侵蚀基准 | 施工期 | 设计水平年 |
| 水土流失治理度（%） | － | 92 | － | － | － |  | 92 |
| 土壤流失控制比 | － | 0.85 | － | － | +0.15 |  | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | 90 | 95 | － | － | － | 90 | 95 |
| 表土保护率（%） | 92 | 92 | － | － | － | 92 | 92 |
| 林草植被恢复率（%） | － | 95 | － | － | － |  | 95 |
| 林草覆盖率（%） | － | 22 | － | － | － |  | 22 |

（2）水土保持措施实施进度安排

水土保持治理措施的实施进度安排是建立在主体工程施工安排基础之上的。具体措施施工进度见表1-4。

表1-4青岛泰泓轨道装备有限公司新材料项目水土保持施工进度表

## 监测准备期现场调查评价

为充分做好青岛泰泓轨道装备有限公司新材料项目的水土保持监测工作，我单位在合同签订后，于2021年5月初对项目区施工情况进行了监测现场调查。现结合现场调查，做如下评价：

- 土壤

项目区土壤类型为棕壤，经现场调查，本项目可剥离表土面积为3.12hm2，剥离深度为30cm，剥离表土0.62万m3。

（2）植被

项目区土属暖温带落叶阔叶林地带。境内已没有大面积的自然土壤，亦无原生自然植被，残存的自然植被多为草本植物。

（3）工程区水土保持现状

经实地调查，项目区占地为建设用地，现状主要为道路硬化路面。区内道路排水措施较好，起到了较好的水土保持作用，无大型水土保持工程措施。

（4）工程区水土流失现状

据现场调查，工程区的占地类型主要为建设用地。

根据对工程建设涉及的工程区土地利用现状、植被类型现状以及水土流失情况进行的现场调查，参照《北方土石山区水土流失综合治理技术标准》（SL665-2014）的土壤侵蚀强度分级标准确定项目区年平均侵蚀模数为200t/km2·a。

# 2  水土保持监测布局

## 2.1 监测目标和任务

### 2.1.1监测目标

根据水利部办水保〔2015〕139号文《水利部办公厅关于关于印发<生产水土保持监测规程（试行）>的通知，通过协助建设单位落实水土保持方案，加强水土保持设计和施工管理，优化水土流失防治措施，协调水土保持工程与主体工程建设进度，及时、准备掌握生产建设项目水土流失状况和防治效果，提供水土保持监督管理技术依据和公众监督基础信息，加强水土保持监测管理，提高监测质量，有效控制生产建设活动引起的人为水土流失，保护和合理利用水土资源，促进生态文明建设的目标。

适时的水土保持监测有利于正确分析和评价水土保持方案的实施效果，可为水土保持设施的效果情况进行记录和分析，对于保护生态环境、保障主体工程的安全运行具有重要的意义。

按照《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）、《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)的有关规定，结合本工程的实际情况，通过地面监测、现场巡视、调查等监测手段，对主体工程施工期、自然恢复期的水土流失和水土保持治理的情况、治理工程的质量与效果进行监测，适时掌握工程建设区水土流失情况，评价工程建设对水土流失的实际影响，了解开发建设项目水土保持方案实施情况及各项水土保持措施的实施效果和合理性，为完善水土流失防治措施体系达到设计目标提供依据，同时也为今后同类建设项目的水土保持提供借鉴。通过对施工建设过程中的水土流失进行适时监测和监控，掌握其水土流失现状、发展、变化规律和对生态环境的影响，及时采取措施进行预防治理，最大限度地减少工程建设水土流失，达到方案要求的防治目标。

水土保持监测是为工程建设水土保持服务，为水土保持监督执法提供技术支持。

（1）对本工程建设过程中产生的水土流失实施动态监测分析，及时掌握工程建设过程中水土流失的发生及其发展变化情况，为水土流失防治提供依据。同时通过水土保持监测，向建设单位提出合理建议和相应对策，指导工程安全施工，避免因水土流失对主体工程施工造成不利影响。

（2）监测是落实水土保持方案的重要环节，通过监测来规范建设活动，对工程建设过程中施工单位是否按照水土保持方案中提出的水土保持措施，逐项落实，对水土保持措施及其效果进行评价，为水土保持设施管护提供依据。

（3）评价水土流失防治效果，检验水土保持防治工程技术合理性及水土保持方案的科学性，为项目竣工验收和水土保持设施运行管理提供服务。

青岛泰泓轨道装备有限公司新材料项目水土保持方案确定的防治目标见表2-1。

表2-1      本工程水土流失综合防治目标

| 防治目标 | 防治标准（二级） | 修正指标 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计水平年 | 地貌 | 气候区 | 土壤侵蚀基准 | 施工期 | 设计水平年 |
| 水土流失治理度（%） | － | 92 | － | － | － |  | 92 |
| 土壤流失控制比 | － | 0.85 | － | － | +0.15 |  | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | 90 | 95 | － | － | － | 90 | 95 |
| 表土保护率（%） | 92 | 92 | － | － | － | 92 | 92 |
| 林草植被恢复率（%） | － | 95 | － | － | － |  | 95 |
| 林草覆盖率（%） | － | 22 | － | － | － |  | 22 |

### 2.1.2 监测任务

根据中华人民共和国水利部第12号令《水土保持生态环境监测网络管理办法》，有水土流失防治任务的开发建设项目，建设和管理单位应设立专项监测点对水土流失状况进行监测，并定期向项目所在各流域机构及省水行政主管部门报告监测成果。本工程为中型开发建设的建设类项目，土石方数量大，扰动地貌范围广，势必会产生水土流失。

2021年5月，受工程建设单位青岛泰泓轨道装备有限公司委托，青岛兴阳水利勘测设计有限公司承担了本工程水土保持监测工作。

我公司依据批复的水土保持方案报告书及其批复，水利部办水保〔2015〕139号文《水利部办公厅关于关于印发<生产水土保持监测规程（试行）>的通知以及水利部《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》水保[2009]187号文等要求，针对主体工程建设进度、工程建设扰动土地面积情况、水土保持工程建设进度、水土流失因子、土壤流失量、水土流失危害事件、水土流失防治效果，以及水土保持工程设计、水土保持管理等方面进行动态反映，包括以下5个方面内容。

（1）协助建设单位落实水土保持方案，加强水土保持设计和施工管理，优化水土流失防治措施，协调水土保持工程与主体工程建设进度；

（2）及时、准确掌握生产建设项目水土流失状况和防治效果，提出水土保持改进措施，减少人为水土流失；

（3）及时发现重大水土流失隐患，提出水土流失防治对策建议；

（4）提供水土保持监督管理技术依据和公众监督基础信息，促进项目区生态环境的有效保护和及时恢复。

（5）对项目水土流失治理达标情况进行评价，为竣工验收提供依据。

## 2.2监测范围和分区

### 2.2.1监测范围

根据相关规定，水土保持监测范围应与水土保持防治责任范围一致，其中应以项目建设区为主，本工程水土保持监测范围与水土保持方案规定的本工程水土流失防治责任范围相同。本项目监测范围为水土流失防治责任范围。本工程防治责任范围总面积为5.31hm2。

### 2.2.2监测分区

根据开发建设项目监测有关技术规程规范，水土保持监测应在防治责任范围内分区进行，监测分区原则上与水土流失防治分区一致。

鉴于本工程建设时间长，空间分布范围大，在布设监测点时综合考虑本工程的时、空分布特点进行布设。根据本工程的特点，本方案拟设置1个监测点位，各监测点的观测方法及内容详见表2-2。

表2-2 青岛泰泓轨道装备有限公司新材料项目工程水土保持监测分区及点位表

| 监测区 | 监测方法 | 位置 | 监测项目 | 监测内容 | 监测时间 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路广场区 | 地面定位观测 | 植草砖处1个 | 土建 | 土壤流失量、水土保持效益 | 建设期 | 每月一次，雨季每次暴雨过后 |
| 全区 | 调查监测 | 全区 | 植被 | 植被类型、数量及覆盖度、植被恢复率、水土保持效益 | 建设期、自然恢复期 | 每年8月一次 |

目前，由于青岛泰泓轨道装备有限公司新材料项目主体工程的进展与《青岛泰泓轨道装备有限公司新材料项目水土保持方案》（报批稿）设计水土保持监测计划时的情况有了很大的不同，为更准确及时完整的对本工程进行水土保持监测，需要对水土保持方案所设的监测方法点位布设进行局部的调整。

## 2.3监测重点和布局

### 2.3.1 监测重点

《青岛泰泓轨道装备有限公司新材料项目水土保持方案》（报批稿）依据工程建设特点，结合项目区原有水土流失类型、强度，并根据水土流失预测结果，确定水土保持重点监测地段和部位。

本项目监测重点是水土保持方案落实情况，扰动土地及植被占压情况，水土保持措施（含临时防护措施）实施状况，水土保持责任制度落实情况等。采用实地勘测、沉砂池调查、简易坡面测量等方法，结合GPS技术的应用，对地形、地貌、植被的扰动变化进行监测。

水土保持监测的重点分为重点监测时段和重点监测区域两部分。本工程水土保持监测的重点时段为建设期，包括施工准备期、施工期。

水土流失空间分布规律应从水土流失面积和新增水土流失量两方面进行考虑。由于工程破坏地表面积范围内水土流失量加大、土地表层土壤受外力影响流失、剥离，造成该区域土地生产力下降，而水土流失通过影响区域范围内生态系统的生产者，从而影响区域内的生态环境向新的平衡发展，导致生态系统退化演替。明确水土流失空间分布规律，有助于确定工程建设过程中新增水土流失发生的主要区域，对水土流失防治措施的比选、布设具有重要意义，从而作到因害设防、综合防治。

根据本工程水土保持方案预测结果，水保方案建议将景观绿化区作为建设期水土保持监测重点区域。因此本工程在治理新增水土流失的过程中，应重点注意景观绿化区的水土保持措施布设，尽可能减少新增水土流失。

因此，根据《青岛泰泓轨道装备有限公司新材料项目水土保持方案》（报批稿）设计的水土保持监测对象的布设情况、地形地貌特点及其所采取的防护措施等情况，同时兼顾其它可能造成较大水土流失的部位，共布设1个点位。

### 2.3.2 水土保持监测布局

根据批复的本工程水土保持方案报告书以及主体工程功能区分布情况，并结合水土流失防治责任分区，以及开发建设项目监测有关技术规程规范，水土保持监测应在防治责任范围内分区进行，监测分区原则上与水土流失防治分区一致。

青岛泰泓轨道装备有限公司新材料项目水土保持主要监测设施及仪器见表2-3。

表2-3	本工程水土保持监测设施、设备和耗材一览表

| 项目 | 工程或材料设备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一、土建设施 | 1.固定监测点 | 4个 |
|  | 2.临时监测点 | 4个 |
| 二、监测主要消耗性材料 | 塑料直尺 | 若干 |
|  | 油漆 | 1桶 |
|  | 1:1000地图 | 1套 |
|  | 塑料桶 | 10个 |
|  | 敞口玻璃容器 | 3个 |
|  | 铁架 | 若干 |
|  | 记录本 | 若干 |
|  | 0.6m钢钎 | 20个 |
|  | 电池 | 若干 |
|  | 水、电、纸张等材料 | 若干 |
|  | 遥感卫片 | 3片 |
| 三、监测主要设备和仪器 | 手持 GPS | 1台 |
|  | 蒸发皿 | 2组 |
|  | 降尘缸 | 1台 |
|  | 地温表 | 1套 |
|  | 电子天平 | 台 |
|  | 烘箱 | 1台 |
|  | 取土环刀 | 若干 |
|  | 50m皮尺 | 2个 |
|  | 手提风速仪 | 1台 |
|  | 风向标 | 1套 |
|  | 无人机 | 1个 |
|  | 数码摄像机 | 1台 |
|  | 笔记本电脑 | 2台 |
|  | 监测车辆 | 1辆 |

## 2.4监测时段和工作进度

### 2.4.1监测时段

本工程属于建设类工程项目，本工程监测时段主要为建设期，根据项目建设过程中水土流失的实际情况，水土保持监测计划从2020年1月到2021年5月。

2.4.2 水土保持监测工作进度

（1）资料搜集

2021年5月，进行基础资料的收集整理。有针对性地收集整个工程建设区基本资料。

①收集主体工程基本资料；

②收集工程周边水文站降雨量、降雨强度资料（包括多年平均降雨量、日降雨量、月降雨量、短历时降雨量等）；

③收集工程周边水文站水位、流量、泥沙量资料；

④收集工程周边附近气象站气温、风速等资料；

⑤收集工程区域地形地貌、气候、植被、土壤、河流等背景资料。

（2）背景调查

按照水土保持监测规范要求，为充分做好青岛泰泓轨道装备有限公司新材料项目工程的水土保持监测工作，我单位在合同签订后，对项目区原始地貌情况进行监测的现场调查，对工程沿线地貌、植被、土壤等状况进行一次全面的汛期前背景调查。

（3）合同签订后一个月内根据现场情况编制《水土保持监测实施方案》，落实监测人员、办公场地、购置监测仪器，布设监测点。监测组对项目区的水土流失情况进行调查监测，对施工扰动地表、弃土弃渣量进行监测，并对施工准备期地表植被、扰动情况进行调查，结合Spot影像，掌握施工准备期的水土保持现状和水土流失情况。

（4）2020年汛期，监测组对项目基础施工期间的水土流失情况进行调查监测，对施工扰动地表、临时堆土量进行监测，调查汛期水土流失危害情况、水土流失情况，针对存在的问题及时提出改进措施及建议。

（5）2020年1月～2021年5月，根据工程实施进度采用调查方法对工程占地、扰动地表面积、挖填方数量及面积进行监测，利用小区法、侵蚀沟法对项目区水土流失量进行监测；对开挖土方量、弃土量、临时堆土情况进行监测记录，针对施工过程中的临时措施实施情况及时记录。

2021年主要是调查水土保持工程措施、植物措施完成情况，植被恢复情况，调查植物措施实施情况及乔木树种的成活率、树高、胸径、冠幅、植被的盖度等；每年年底编制年度报告。监测任务完成后，在3个月内报送《水土保持监测总结报告》。

（6）水土保持监测安排

根据水利部办公厅〔办水保〕139号文件发布的《生产建设项目水土保持监测规程》以及《水土保持监测技术规程》的要求和《青岛泰泓轨道装备有限公司新材料项目工程水土保持方案报告书》 确定的水土保持监测内容，结合项目区的实际情况，本次水土保持监测通过设立典型观测断面、观测站点、观测基准（标准地）等定点地面观测以及实地调查等方法，对青岛泰泓轨道装备有限公司新材料项目的工程建设区进行水土保持监测。

①扰动土地情况监测，实地量测监测频次应不少于每季度1次。遥感监测应在施工前开展1次，施工期每年不少于1次。

②表土剥离情况不少于每10天监测记录1次。临时堆放场不少于每月监测记录1次。

③土壤流失面积监测应不少于每季度1次，土壤流失量、临时堆放场等应不少于每月1次，遇暴雨、大风等应加测。

④工程措施及防治效果不少于每月监测记录1次，植物措施成长情况不少于每季度监测记录1次，临时措施不少于每月监测记录1次。

⑤水土保持监测任务完成后，整理、分析监测季度报告和监测年度报告，编制监测总结报告。每季度第一个月底前报送上一季度水土保持监测季度报告；每年年初报送上一年度监测报告；

⑥水土流失危害事件发生后7日内报送水土流失危害事件报告；监测工作完成后3个月内报送水土保持监测总结报告。

本次水土保持监测安排每年3月、4月，8月中旬、9月中旬，10月中旬集中开展了全面的调查和监测工作，调查汛期水土流失危害情况、水土流失情况，针对存在的问题及时提出改进措施及建议。12月份调查水土保持工程措施实施情况，编制水土保持监测年度报告。

采用调查方法对工程占地、扰动地表面积、挖填方数量及面积进行监测，利用定位插钎法、小区法、侵蚀沟法对项目区水土流失量进行监测；对开挖土方量、临时堆土情况进行监测记录，针对施工过程中的临时措施实施情况及时记录。

调查水土保持工程措施、植物措施完成情况，植被恢复情况，调查了植物措施实施情况及乔木树种的成活率、树高、胸径、冠幅、植被的盖度等。

# 3 监测内容和方法

## 3.1 施工准备期

### 3.1.1施工准备期监测内容

在工程开工之前，为进一步查清工程区水土流失现状，对工程区土地利用现状、植被类型现状以及水土流失情况进行现场调查。

采用现场调查的方法，对监测范围内的地形地貌、土壤（如表层土厚度、质地与机械组成抗蚀性等）、植被、水文气象、土地利用现状、水土保持措施与质量、水土流失状况等基本情况进行全面调查，掌握工程建设前项目区水土流失背景状况，确定原地貌侵蚀程度及侵蚀模数，获取工程建设扰动前的原始数据。

根据工程占地类型及水土流失预测分区，选择建筑物工程区进行现场典型调查，用于验证工程区土地利用类型、坡度、植被类型以及植被覆盖度等水土流失因子，参照《土壤侵蚀分类分级标准（SL190-96）》的土壤侵蚀强度分级标准和面蚀分级指标，确定工程各区域原生土壤侵蚀模数的取值。

### 3.1.2施工准备期监测方法

（1）收集资料

主要是本工程建设区设计的区域相关的、遥感信息、地形图（主要包括不小于监测比例尺的最新地形图或数字高程模型）以及其他资料，图件资料包括相关的土地利用图、地质图、地貌图、植被图、土壤图等土壤分侵蚀因子图件，以及水土保持规划、行政界线等图件。

观测数据和文字资料包括监测区域的水文、气象、径流、泥沙等观测资料，以及水土保持治理资料等。

（2）现场调查

在工程开工之前，组织人员前往工程建设涉及的定陶区孟海镇对工程区土地利用现状、植被类型现状以及水土流失情况进行了现场调查，在现场调查之前先进行内业工作，对工程区分辨率为0.3m的高精度航拍遥感影像图，利用专业3S软件进行遥感解译，初步了解了工程占地区域内土地利用现状及植被类型情况。

在内业工作成果的基础上，根据工程占地类型及水土流失预测分区，选择建筑物工程区进行现场典型调查。

（3）调查监测

除径流、泥沙等指标外，其他项目大多可以用调查方法进行监测。通常采用的调查监测方法有：

①询问法

建设项目造成水土流失对当地及周边地区的影响及危害、公众对建设项目的意见、对水土保持工作的认识，当地的水土保持工作经验、专家意见等，可通过对一定数量的人群的询问，了解和掌握情况

②资料收集法

对影响水土流失的因子，一般采取收集当地观测和研究成果的方法，如降雨量、大风日数、周边地区水土流失量等，可以向当地气象站、水土保持试验站和研究所、有关部门的试验研究机构调查、收集。

③典型调查法

对造成水土流失危害的事件，如发生崩塌、滑坡、泥石流对下游造成影响时，可对灾害发生的原因、过程、后果、造成的经济损失等进行调查。

④重点调查法

建设项目对周边和下游造成普遍影响和危害、区域环境发生变化时，应对重点区域进行详细调查，通过调查研究分析原因。

⑤普查法

当需对项目周边地区的水土流失情况和环境状况进行综合调查时，需用普查方法对各有关因子进行全面、系统的调查，作为制定对策和方案的依据。

⑥抽样调查法

对建设项目的水土保持设施运行、使用一般采用抽样调查方法。对工程的质量、完好性，林草措施的成活率、保存率和生长情况等，通过抽样进行监测。

抽样调查法通常采用的方法有两种：一是随机抽样法，二是成数抽样法。两种方法对抽样样本的数量、精度、样本来源等都有明确的规定，在具体工作时要严格执行。

## 3.2 工程建设期

### 3.2.1工程建设期监测内容

根据水利部办公厅〔办水保〕139号文件发布的《生产建设项目水土保持监测规程》以及《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）的要求和《青岛泰泓轨道装备有限公司新材料项目工程水土保持方案报告书》确定的水土保持监测内容，结合项目区的实际情况，本次水土保持监测通过设立典型观测断面、观测站点、观测基准（标准地）等定点地面观测以及实地调查等方法，对青岛泰泓轨道装备有限公司新材料项目工程建设区进行水土保持监测，主要包括以下内容：

（1）扰动土地情况监测：包括扰动范围、面积、土地利用类型及其变化情况等。

（2）临时堆放场监测：包括临时堆放场的数量、位置、方量、表土剥离、防治措施落实情况等。

（3）水土流失情况监测：包括土壤流失面积、土壤流失量、临时堆放场潜在土壤流失量和水土流失危害等内容。

（4）水土保持措施监测：包括措施类型、开（完）工日期、位置、规格、尺寸、数量、林草覆盖度（郁闭度）、防治效果、运行状况等。

### 3.2.2工程建设期监测方法

本工程属于点型与线性相结合的工程，结合本工程的实际情况，风蚀监测方法采用降尘缸法；水蚀监测方法采取实地量测、地面观测和资料分析法等，并根据条件采用遥感监测、无人机监测等方法。

（1）实地量测法

结合工程实际情况，实地量测法主要采用抽样调查和巡查法相结合的方法。主要通过定期采取全区域调查的方式，通过现场实地勘测，采用GPS定位仪结合1:5000地形图、照相机、标杆、尺子等工具，按不同工程扰动类型分类测定扰动面积。填表记录每个分项工程区的基本特征（特别是开挖面坡长、坡度、岩石类型等）及水土保持措施（工程措施、植物措施、临时措施等）实施效果情况。主要用于项目施工建设期的扰动地表面积、破坏林草植被面积、损坏水土保持设施情况及水土保持措施的运行情况；自然恢复期水土保持措施的保存、运行情况以及水土流失危害监测。

①抽样调查法：抽样调查的特点首先是具有随机性，其次是抽样调查法可以在一定的精度条件下，保证实现最大的抽样效果。首先选择代表性的地块作为样地，样地形状采用方形或长方形，综合考虑各用地类型样地面积标准要求，确定本次监测样地面积约100m2。本期工程样地共设5～8个，布设采用在地形图上网点板法，并设置固定标志，便于定期监测和复位。抽样调查法监测内容包括调查扰动地面情况、破坏植被情况、植被恢复状况等。

②巡查法：巡查法指按时测量扰动地表面积、占压水土保持设施面积、临时堆土面积、植物措施面积等。可采用手持式GPS 定位仪（要求可进行实时差分或后差分处理，以确保测量精度）进行。首先对巡查区按扰动类型进行分区，如临时堆土、开挖面等，同时记录调查点名称、工程名称、扰动类型和监测数据编号等，然后沿各分区外边界走一圈，在GPS 手簿上即可记录所测区域的形状（边界坐标），然后将监测结果导入计算机，通过计算机软件进行差分处理后所得监测区域的图形和面积（如果是实时差分GPS接收仪，可当场所得面积）。对堆土渣的测量，把堆积物近似看成多面体，通过测量一些特征点的坐标，再模拟原地面形态，即可求出堆积物的面积。此外，对于项目区水土流失影响因子，建议和当地气象、水利部门合作，以资料收集为主。在项目建设过程中，还要采用询问法对向周边群众咨询，掌握本项目对当地及周边地区的影响和危害情况。

（2）地面观测法

水土流失影响因子采用地面观测法，主要采用沉沙池观测法和侵蚀沟量测法。

①沉沙池观测法：在排水出口处设置沉沙池,永临结合。主要观测项目有雨量、泥沙含量等。通过测量沉沙池的输沙量、淤积量，推算汇流面积的施工期土壤侵蚀模数。

②侵蚀沟量测法：主要用于土质边坡、土或土石混合或粒径较小的石砾堆等坡面的水土流失量的测定。本项目中用于对临时堆土坡面的量测。调查坡面形成初的坡度、坡长、坡面组成物质、容重等，并记录造成侵蚀沟的次降雨。在每次降雨或多次降雨后，量测侵蚀沟的体积，得出沟蚀量，并通过沟蚀占水蚀的比例（50%～70%），计算水土流失量。

（3）遥感监测法

由于本项目面积较大，采取遥感监测方法，通过采用购买遥感卫片、或无人机方法，主要对施工扰动范围、面积、土地利用类型及变化情况，临时堆土及取土场位置、数量及分布、防治措施落实情况，水土流失面积、土壤流失量、取土和弃土潜在的土壤流失量和水土流失危害，水土保持措施类型、开工完工时间、位置、尺寸、数量、防治效果等进行监测。

（4）资料分析法

在建设过程中的水土保持监测中，及时向设计单位、施工单位收集相关水土保持的设计资料和施工资料，便于统计水土流失防治措施的施工质量和工程量。同时，及时向地方水文气象部门收集影响水土流失的气象因子资料，如降雨量、降雨历时、风速等。

（5）无人机监测方法；无人机（UA，Unmanned Aircraft），是由控制站管理（包括远程操纵或自主飞行）的航空器，也称远程驾驶航空器。英文常用UAV的缩写（Unmanned Aerial Vehicle）。一般所说的无人机是无人驾驶飞机的简称。包括机体、云台、摄影设备、飞控系统、图传-接收系统、监控器等。无人机监测不仅可以有针对性地了解建设项目大大小小分散各处的水土流失情况，还可以通过软件将图像转换成三维地形模型，进行土石方等的体积测量，不仅如此，根据“规程”，原本需要收集的资料包括地形图或数字高程模型，以及土地利用图、植被图等，并进行野外校核等工作，现在这些不再需要提前准备，而成为了无人机的监测成果。本项目建设面积大，用无人机监测可以取得很好的监测效果。

（6）水土流失防治措施实施情况监测

该项指标包括植物措施指标、工程措施指标及临时措施指标。

①植物措施指标

包括植物类型及面积、成活率及生长状况、植被盖度(郁闭度)。植物类型及面积采用调查法监测；成活率、保存率及生长状况采用抽样调查的方法确定；植被(郁闭)盖度采用树冠投影法、线段法、照相法、针刺法；林草植被覆盖度根据调查获得的植被面积按照林草措施面积/项目建设区面积计算。

林草措施的验收工作一般在栽植三个月（养护期）以后进行，监测工作在查阅验收报告的基础上进行实地测量。

成活率是反映栽植以后林草成活情况的指标，即成活苗数占栽植总苗数的百分比。

保存率是反映林草植被保存情况的指标，也是按保存林木苗数占栽植总苗数的百分比计算。

覆盖度则是反映林草植被覆盖情况的指标，其定义和监测项目相同。

项目区林草覆盖度，采用抽样统计和调查、测量等方法，并结合GIS和GPS技术的应用进行监测，即选择有代表性的地块，分别确定调查地样方，并进行观测和计算。

项目区林草覆盖度利用高精度GPS定位，结合GIS分析技术，采用抽样调查和测量等方法进行监测。即选择有代表性的地块，确定调查地样方，先现场量测、计算总盖度（或郁闭度），再计算出场地的林草覆盖度。具体方法为：

林地郁闭度的监测采用树冠投影法。在典型地块内选定20m×20m的标准地，用皮尺将标准地划分为5m×5m的方格，测量每株立木在方格中的位置，用皮尺和罗盘测定每株树冠东西、南北方向的投影长度，再按实际形状在方格纸上按一定比例尺勾绘出树冠投影，在图上求出林冠投影面积和标准地面积，即可计算林地郁闭度。

灌木盖度的监测采用线段法。用测绳或皮尺在所选定样方灌木上方水平拉过，垂直观察灌丛在测绳上的投影长度，并用卷尺测量。灌木总投影长度与测绳或样方总长度之比，即为灌木盖度。用此法在样方不同位置取三条线段求取平均值，即为样方灌木盖度。

草地盖度的监测采用针刺法。用所选定样方内，选取2m×2m的小样方，测绳每20cm处用细针（φ=2mm）做标记，顺次在小样方内的上、下、左、右间隔20cm的点上，从草的上方垂直插下，针与草相接触即算有，不接触则算无。针与草相接触点数占总点数的比值，即为草地盖度。用此法在样方内不同位置取三个小样方求取平均值，即为样方草地的盖度。

林地的郁闭度或灌草地的盖度计算公式为：

D=fd/fe

式中：D——林地的郁闭度（或草地的盖度），%；

fd——样方面积，m2；

fe——样方内树冠（或草冠）的垂直投影面积，m2。

项目建设区内各种类型场地的林草植被覆盖度（C）计算公式为：

C=f/F

式中：C——林木（或灌草）植被的覆盖度，%；

F——类型区总面积，km2；

f——类型区内林地（或灌草地）的垂直投影面积，km2。

纳入计算的林地（或草地）面积，其林地的郁闭度或草地的盖度取大于20%。样方规格乔木林为60m×20m，灌木为10m×10m，草地为2m×2m。监测采用的GPS定位技术，具有对监测对象的位置、边界准确定位的高精度特性，可在实地调查基础上，结合对地形图件和施工图件的综合分析，提取建设项目占地面积、地表位置及变化情况的数据信息准确可靠。

②工程措施和临时措施指标

包括工程措施和临时措施工程量、完好程度及运行情况、施工进度。 以调查法为主，在查阅设计、监理等资料的基础上，并通过现场实地调查确定工程措施的工程量，并对措施的稳定性、完好程度及运行情况及时进行监测。

防护工程主要指排水工程、表土剥离、土地整治、砌石护坡等。这些工程的施工质量，由监理报告确定。监测时主要查看其是否有损坏或不稳定情况出现，定性描述。砼裂缝、挡墙断裂或沉降均属于不稳定现象。

③临时措施采用实地量测，查阅施工组织设计确认施工进度和工程量。

（7）防治效果监测

水土流失防治效果监测指标包括扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、植被覆盖率等指标，可根据各指标定义结合水土保持监测现场工作成果（扰动土地面积以其整治面积、水土流失面积以其治理面积、土壤流失量、林草植被面积等）进行计算。

①扰动土地整治率。项目防治责任范围内的扰动土地整治面积占扰动土地面积的百分比。

②水土流失治理度。项目防治责任范围内的水土流失防治面积占防治责任范围内水土流失总面积的百分比。

③土壤流失控制比。项目防治责任范围内治理后的平均土壤流失量与项目防治责任范围内的允许土壤流失量之比。

④拦渣率。项目防治责任范围内实际拦挡弃土弃渣量与防治责任范围内弃土弃渣总量的百分比。

⑤林草植被恢复率。项目防治责任范围内植被恢复面积占防治责任区范围内可恢复植被面积百分比。

⑥林草覆盖率。项目防治责任范围内的林草面积占防治责任范围总面积的百分比。

# 4 预期成果及形式

## 4.1 监测记录表

水土流失监测结果及时、准确的填入数据记录册或记录表中，如果数据较多，又不能在监测报告中全部列出时，可以单独成册，作为报告的附件。对于水土流失危害，附专项调查报告。

地面监测和野外调查的数据、成果记录应以Excel电子表格形式录入，便于统计和计算。

在填写表格时，必须按照防治分区填写，即：一个分区填写一套表格。如果没有某个数据指标，必须填写“无”。

其余观测数据应依据《水土保持监测技术规程》的标准数据表格填写。

## 4.2 水土保持监测报告

水土保持监测报告包括水土保持监测季报和年报以及水土保持监测总结报告， 所有报告形式均按照水利部办水保〔2015〕139号文《水利部办公厅关于关于印发<生产水土保持监测规程（试行）>》以及水保〔2009〕187号文要求进行编制，其中：

（1）项目开工前应向流域管理机构和省水行政主管部门报送《生产建设项目水土保持监测实施方案》；

（2）季报：每次监测后，对监测数据进行整理分析，形成阶段性监测成果。季度第一个月底前报送上一季度水土保持监测季度报告（表）；

（3）年报：对各季监测数据进行年度统计与分析，每年年初报送上一年度监测报告；

（4）严重水土流失及危害事件，应与事件的7日内报送水土流失危害事件报告；

（5）建立监测技术档案，并对每年的监测结果进行统计后，做出简要的分析与评价，报送建设单位，并在水行政主管部门备案，作为监督检查和竣工验收的依据，若发现问题时，立即通知建设单位和当地水土保持行政主管部门，及时采取补救措施，防治水土流失。

（6）水土保持监测总结报告：水土保持监测任务完成后，应于3个月内报送《生产建设项目水土保持监测总结报告》；

（7）上述报告和报表，由建设单位向批复方案的水行政主管部门报送，加盖生产建设单位公章，并由水土保持监测项目负责人签字。

《生产建设项目水土保持监测实施方案》、《生产建设项目水土保持监测总结报告》还需加盖监测单位公章。

## 4.3 遥感影像资料

影像资料客观记录了监测实施情况，能够为监测工作实施提供直观依据。影像资料包括如下方面的内容：

（1）项目重要位置、建设期间临时防护措施、监测过程、监测设施等影像资料。

（3）航空照片、卫星图像、录像等等，应收集保存大型或重要位置弃土（渣）场的照片和摄影资料等影像资料；照片主要是水土保持工程实施期间水土流失及其治理措施动态照片，监测点照片应包含施工前、施工期和施工后三个时期同一位置、角度的对比。

（3）照片集和影音资料。照片集应包含监测项目部和监测点照片。照片应标注拍摄时间。

## 4.4 附件

（1）数据记录册。当监测数据较多，又不能在监测报告中全部列出时，可以单独成册，作为报告的附件。对于水土流失危害，应附专项调查报告。

（2）附图。图件包括项目区地理位置图、水土保持防治责任范围图、监测点布设图、水土保持措施总体布置图、监测设施典型设计图。照片主要是水土保持工程实施期间水土流失及其治理措施动态照片。

（3）其它附件，包括监测委托书和监测合同、降雨监测资料、弃土弃渣资料、土方开挖资料、扰动面积监测资料、侵蚀量观测资料、植被恢复资料、监测季度报告表等、监测技术服务合同和水土保持方案批复函等等。

# 5 监测工作组织与质量保证

## 5.1 监测项目部及人员组成

整个监测工作拟由青岛兴阳水利勘测设计有限公司负责，组织具有水土保持监测上岗证人员开展本工程水土保持监测工作。

为本工程水土保持监测建立4人的项目部，设立1名监测总工程师，1名监测工程师，2监测员。所有人员均持有水利部颁发的水土保持监测上岗证书。监测人员组及任务分工见表。

## 5.2监测质量控制体系

### 5.2.1监测项目管理制度

（1）实施水土保持监测时，按水利部水土保持监测中心（水保监[2006]16号）《关于印发〈开发建设项目水土保持监测设计与实施计划编制提纲（试行）〉的函》其中相关规定，编制水土保持监测实施计划；

（2）严格按照制定的监测方案实施监测；

（3）为使监测结果准确可靠，能够真正为工程建设服务，要求在每次野外实施相关数据量测监测前，对使用的监测仪器设备重新进行校验，合格后方可投入使用。

### 5.2.2现场监测人员工作制度

（1）本工程监测项目部依据批准后的《水土保持监测实施方案》、《2018年度水土保持监测计划》等相关文件，明确年度工作目标及人员分工与任务内容，严格执行监测中心站野外观测的数据登记、整（汇）编与审查工作制度，按规范编制影像图片、图件及附表，做好监测结果分析、工作总结、工作报告、文档管理和成果审核等工作。

（2）定期召开监测工作质量控制工作会议，讨论并及时解决工作中遇到的有关问题，保证监测项目实施的进度和成果质量。

（3）悉心接受建设单位和当地水土保持部门的监督和指导，听取他们对监测工作的意见，及时反馈监测信息，以利提高监测水平和工程建设中的水土流失防治效果。

（4）监测组应在建设单位的协调下，与工程相关的施工、安全及监理单位保持紧密联系，努力实现需求信息共享与交换，及时了解建设工作进度，保证监测的实效性。

### 5.2.3监测项目进度控制

本工程水土保持监测控制节点的设置，根据相关规程规范和工程实际开展情况进行编排。主要是调查水土保持工程措施、植物措施完成情况，植被恢复情况，调查了植物措施实施情况及乔木树种的成活率、树高、胸径、冠幅、植被的盖度等；每年年底编制年度报告。监测任务完成后，在3个月内报送《水土保持监测总结报告》。

### 5.2.4 成果质量控制

为确保青岛泰泓轨道装备有限公司新材料项目水土保持监测工作的成果质量，针对重要监测项目、监测课题制定及时段划分，我公司专门为此向省有关水土保持专家进行了业务咨询和建议征求。

青岛兴阳水利勘测设计有限公司为本工程水土保持监测成立了项目部，对监测工作实行质量负责制，由业务主管对项目质量总负责，各监测点的工作人员为质量负责人，所有的监测数据必须由质量负责人审核才能接受，监测数据统计后由总负责人进行审核和查验以保证监测成果的高质量，具体要求包括：

（1）监测前对监测仪器、设备进行校验，定期维护监测设施设备。

（2）监测数据通过落实保证准确可靠，数据记录与处理中要实行数据表格签名制、数据分析成果逐级审核制度。

（3）监测数据及时统计分析，做出简要评价。

（4）监测数据采用纸质、硬盘和光盘等保存，做好数据备份，原始数据保存至项目验收后3年，监测结果数据长期保存。

在开展水土保持监测期间，除根据国家水土保持法律法规和行业有关监测技术规程、规范等开展工作外，还将根据我公司质量体系标准要求及本工程工作情况，从项目组人员组成、职责、资料收集、外来资料验证、人力资源和仪器配置、中间检查、产品校核、审查等环节对水土保持监测质量进行控制。

### 5.2.5档案管理制度

自2021年5月本工程监测工作启动开始，我公司为本次监测建立专门水土保持监测技术档案，由监测项目部设专人管理。技术档案至少包括以下内容：

（1）本项目水土保持监测监测原始记录文件、整编成果；

（2）收集到的水土保持设施的设计及技术文件；

（3）监测设备及监测仪器的校验文件、技术资料；

（4）其它有关的技术文件资料。

为确保技术档案监测数据的安全，研究制定水土保持监测数据安全保管制度，配备必要的设施和设备，未来并计划对水土保持监测数据实行异地容灾备份。